| Газета Администрации сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области | № 34 16 декабря 2016 года |
| --- | --- |

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

РЕШЕНИЕ

Собрания представителей сельского поселения Черновка

от «16» декабря 2016 года                                                                                                   № 34-1

Принято

Собранием представителей

сельского поселения Черновка

16.12.2016 года

«Об      утверждении     схемы   водоснабжения  сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области»

В соответствии  с Федеральным законом от 07.12.2011 №  416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области

РЕШИЛО:

1. Утвердить схемы  водоснабжения сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области согласно приложения.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Черновские вести» и на официальном сайте сети Интернет.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский, Л.В. Курцев

Председатель Собрания представителей сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский, Л.А.Данилова

Приложение

Схема водоснабжения

сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области.

Оглавление

Термины и определения принятые в работе	3

Введение	4

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения	 6

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны	6

1.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения	8

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения, перечень централизованных систем водоснабжения 9

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	13

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	13

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды	15

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных станций	16

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения	17

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем	18

1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем	18

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	19

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения	19

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения	21Ошибка! Закладка не определена.

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	21

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения	22

3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой и технической воды	23

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	23

3.2. Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения	24

3.3. Структурный баланс реализации воды по группам абонентов	24

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением воды	25

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета	Ошибка! Закладка не определена.29

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения	30

3.7. Прогнозные балансы потребления воды	31

3.8. Проектное решение территориального развития с.п. Черновка, информация для расчета ожидаемого потребления воды	32

3.8.1. Развитие жилой зоны	32

3.8.2. Развитие общественно-деловой зоны.	33

3.8.3. Развитие зоны производственного использования.	34

3.8.4. Развитие зоны сельскохозяйственного использования.	34

3.9.    Сведения о фактическом  и ожидаемом потреблении воды                                          34

3.10. Описание территориальной структуры потребления воды по технологическим зонам34

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов         34

3.11.1. Жилая зона	35

3.11.2. Общественно-деловая зона	36

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях воды	39

3.13. Перспективные балансы водоснабжения	39

3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений	39

3.14. Наименование организации со статусом гарантирующей организации	39

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации централизованных систем водоснабжения	41

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	41

4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	42

4.3. Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу из эксплуатации	42

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения	42

4.5. Сведения об обеспеченности зданий, строений и сооружений приборами учета воды	43

4.6. Описание маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения	43

4.7. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения	43

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	45

5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	46

5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие)	46

6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	46

7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения                          47

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций уполномоченных на их эксплуатацию	47

# Термины и определения принятые в работе

В настоящих работе применяются понятия, используемые в Федеральном законе от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении»), а также следующие термины  и определения:

«водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

«расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

«система водоотведения» – совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;

«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» -   часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

«зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска» - часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод;

«схема водоснабжения и водоотведения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения и водоотведения на расчетный срок;

«схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктурына расчетный срок;

«электронная модель сети водоснабжения и (или) водоотведения» – комплекс программ и баз данных, описывающий топологию наружных сетей и сооружений водоснабжения и (или) водоотведения, их техническиеи режимные характеристики и позволяющий проводить гидравлические расчеты.

# Введение

Развитие систем водоснабжения и водоотведения поселений в соответствии с требованиями Федерального закона №  416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» необходимо для удовлетворения спроса на воду, улучшения условий жизни населения, улучшения экологической обстановки для существующей и новой застройки и обеспечения надёжного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичными способами внедрения энергосберегающих технологий. Развитие систем водоснабжения и водоотведения осуществляется на основании схем водоснабжения и водоотведения.

Схема водоснабжения сельского поселения Черновка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области (в дальнейшем – Схема) разработана на период до 2033 года в соответствии с документами территориального планирования.

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативные документы:

- Федеральный закон от 30.12.2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

- Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»).

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 06 мая 2011года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

- Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Закон Самарской области от 12 июля 2006 года № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области».

- Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 09 октября 2006 года № 129.

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- СНИП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Схема водоснабжения на перспективный период является важнейшим инструментом, обеспечивающим развитие систем водоснабжения в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышающим качество производимых для потребителей коммунальных услуг, а также способствующим улучшению экологической ситуации на территории муниципального образования и сельского поселения.

Схема, в частности, для муниципального образования является:

- инструментом комплексного управления и оптимизации развития системы водоснабжения, т.к. позволяет выявить проблемные точки и в условиях ограниченности ресурсов оптимизировать их для решения наиболее острых проблем муниципального образования и сельского поселения;

- инструментом управления (в том числе посредством мониторинга) предприятиями всех форм собственности, функционирующими в коммунальной сфере, т.к. позволяет влиять на планы развития и мотивацию этих организаций в интересах муниципального образования, а также с помощью системы мониторинга оценивать и контролировать деятельность данных организаций;

- необходимой базой для разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (в дальнейшем ОКК), которые, в свою очередь, являются обоснованием для установления тарифов на коммунальные услуги;

- механизмом эффективного управления муниципальными расходами, т.к. позволяет выявить первоочередные задачи муниципального образования в сфере развития коммунальной инфраструктуры, а также выявить реальные направления расходов ОКК;

- необходимое условие для получения финансовой поддержки на федеральном и областном уровнях.

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение коммуникациями коммунального характера земельных участков под застройку.

Данная Схема ориентирована на устойчивое развитие, под которым предполагается обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, долговременная экологическая безопасность сельского поселения и прилегающих территорий, рациональное использование всех ресурсов, современные методы организации инженерных систем.

# 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

# 1.1.Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Краткая характеристика сельского поселения Черновка

Сельское поселение Черновка расположено в южной части Кинель-Черкасского муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области на границе с Борским и Богатовским муниципальными районами.

Сельское поселение Черновка граничит с муниципальными образованиями Кинель-Черкасского района:

- Ерзовка

- Кинель-Черкассы

- Муханово

А также сельское поселение Черновка граничит с городским округом Отрадный.

В состав сельского поселения входят два населённых пункта:

- село Черновка, административный центр;

- поселок Первомайский.

Сельское поселение Черновка является растущим поселением, с переменным притоком внешних мигрантов. Средняя численность населения в 2012 г. в с.п. Черновка составила 1762 человека (по данным администрации с.п. Черновка). Доля трудоспособного населения близка к среднему показателю по сельскому населению района и области.

Ведущими отраслями  экономики  сельского поселения  являются: сельскохозяйственное производство и нефтяная промышленность.

Преобладающей национальностью сельского поселения являются – русские.

Административно-территориальное деление муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области представлено на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1. Административно-территориальное деление муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области.

Функциональная структура организации водоснабжения

Село Черновка – административный центр.

В настоящее время в с. Черновка организована централизованная система водоснабжения.

Вода для хозяйственно-питьевых назначения, полива и прочих нужд с. Черновка обеспечивается из водозабора г.о. Отрадный.

Посёлок Первомайский.

Система водоснабжения посёлка Первомайский централизованная.

Вода для хозяйственно-питьевых назначения, полива и прочих нужд п. Первомайский обеспечивается из подземного водозабора, состоящего из двух скважин, расположенного на востоке поселка.

Территория поселения разделена на основные эксплуатационные зоны, с учетом их предназначения и характера использования:

- жилые зоны - для размещения жилых домов малой, средней и многоэтажной жилой застройки, а также индивидуальных жилых домов с приусадебными участками;

- общественно-деловая зона - для размещения объектов культуры, здравоохранения, образовательных учреждений, торговли, культовых зданий и иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;

- зона производственного использования, предназначенная для размещения промышленных и коммунально-складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов;

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры, предназначенная для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зона рекреационного назначения - для организации мест отдыха населения, включающая парки, лесопарки, пляжи, территории для занятий физической культурой и спортом;

- зона сельскохозяйственного использования, включающая территории сельскохозяйственных угодий и объекты сельскохозяйственного назначения;

- зона специального назначения, включающая территории кладбища, мемориальные парки, а также территории, подлежащие рекультивации (свалки, закрытые карьеры), объекты обращения с отходами.

Функциональные зоны - зоны, для которых определены границы и функциональное назначение.

# 1.2.Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В настоящее время в с.п. Черновка организована централизованная система водоснабжения. Нецентрализованными на данный момент остаются участки перспективной застройки, согласно Генеральному плану развития с.п. Черновка.

# 1.3.Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения, перечень централизованных систем водоснабжения

В системе централизованного водоснабжения сельского поселения Черновка можно выделить две условные зоны:

- Зона водоснабжения с. Черновка от водозабора г.о. Отрадный;

- Зона водоснабжения п. Первомайский от собственного подземного водозабора.

Зоны водоснабжения, действующие на территории сельского поселения Черновка, приведены на рисунках 1.2 и 1.3.

В схему системы водоснабжения с. Черновка включены следующие объекты:

- кольцевые и тупиковые сети водопровода  Ду=50, 100 и 400 мм  общей протяженностью 9,956 км;

- водоразборные колонки;

- пожарные гидранты.

Материал труб водопроводных сетей –  сталь, полиэтилен.

В схему системы водоснабжения п. Первомайскийпомимо водозабора включены следующие объекты:

- водонапорная башня ёмкостью 80 м3;

- тупиковые сети водопровода Ду=100 мм общей протяженностью 6,210 км;

- водоразборные колонки;

- пожарные гидранты.

Материал труб водопроводных сетей –  сталь, полиэтилен.

Графическое изображение существующей водопроводной сети с. Черновка приведено на рисунке 1.4.

Графическое изображение водопроводной сети п. Первомайский  приведено на рисунке 1.5.

Рисунок 1.2. Существующая зона водоснабжения, действующая на территории с. Черновка.

Рисунок 1.3. Существующая зона водоснабжения, действующая на территории п. Первомайский.

Рисунок 1.4. Графическое изображение существующей водопроводной сети с. Черновка.

Рисунок 1.5.  Графическое изображение водопроводной сети п. Первомайский.

В схему системы водоснабжения помимо водозабора включены следующие объекты:

- водонапорная башня ёмкостью 80 м3;

- тупиковые сети водопровода Ду=100 мм общей протяженностью 6,210 км;

- водоразборные колонки;

- пожарные гидранты.

# 1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

# 1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источником водоснабжения с. Черновка является водовод от водозабора г.о. Отрадный (рисунок 1.6)

Рисунок 1.6 Источник водоснабжения с. Черновка русловой водозабор «ООО КСК г. Отрадного».

Забор воды осуществляется водозабором руслового типа, совмещенным с насосной станцией I подъема. Проектная производительность водозабора – 4800 м3/час, который расположен на левом берегу р. Большой Кинель в Кинель-Черкасском районе Самарской области на 91,6 км от устья реки. Забор осуществляется с целью хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения населения и предприятий городского округа Отрадный, поселений Кинель-Черкасского района: с.п. Черновка и с.п. Муханово. В состав водозабора входят:

- бетонный оголовок в металлическом кожухе с рыбозащитным устройством (РЗУ);

- два самотечных водовода Д700 мм длиной 60 и 65 м;

- подземный береговой колодец с заглубленной насосной станцией I подъема, оборудованной 4-мя насосами типа 24А18х1 (2 рабочих, 2 резервных) производительностью по 1200 м3/час.

От насосной станцииI подъема вода подается на насосно-фильтровальную станцию.

С 2010 года, в связи с засушливым летом и резким падением уровня воды в реке и во избежание перебоев в обеспечении водой населения, промышленных, социальных объектов эксплуатируется береговая насосная станция. Станция оборудована насосными агрегатами в количестве 4-х единиц марки 1Д 500 – 63а, производительностью 500 м3/час каждый. Стальные водоводы Ду-500 мм от береговой станции подключены к водоводам ПНД Ду-500 мм, подающих воду со станции I подъема на насосно-фильтровальную станцию.

Источником водоснабжения п. Первомайский является водозабор.

Вода поступает из подземного  водозабора, состоящего из 2-х артезианских скважин глубиной 100 и 80 м, расположенного на востоке посёлка.

Водозабор оборудован погружными насосами марки ЭЦВ 6-10-110 и ЭЦВ 6-6,3-110. Производительность насосов составляет 6,3 и 10 м3/час соответственно, напор 110 м. Насосы сданы в эксплуатацию в 2009 и 2011 г. Режим работы скважин круглогодичный, в течение суток по графику.

# 1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды

Подготовка воды, поступающей в с. Черновка, осуществляется на насосно-фильтровальной станции отводозабора г.о. Отрадный, в состав которой входят следующие сооружения:

- станция УФ дезинфекции воды УДВ 1000/288-В3;

- смеситель;

- два блока камер хлопьеобразования;

- двухсекционные отстойники (3 шт.);

- фильтры (12 шт.) общей площадью 520,8 м2;

- резервуары чистой воды (3 шт.);

- насосная станция II подъема;

- насосная станция промывки фильтров;

- реагентное хозяйство.

Вода поступает в смеситель фильтровальной станции, в котором происходит быстрое и равномерное смешивание реагентов: гипохлорита натрия, который предназначен для дополнительного обеззараживания воды и дезинфекции сооружений, подаваемый в два трубопровода перед смесителем при помощи водяных эжекторов (первичное хлорирование), и водного раствора 6-12% сернокислого алюминия (коагулянт), подаваемого непосредственно в смеситель по двум технологическим трубопроводам из расходных баков.

Гипохлорит натрия получают на электролизных установках «Хлорэфс» УГ-25МК-100, производительностью 100 кг/сут., по эквиваленту активного хлора, из водного раствора поваренной соли пищевой. Технология производственных операций на электролизных установках включает: декарбонизацию (снижение концентрации жесткости водопроводной воды), получение гипохлорита натрия электролизом 3%-го солевого раствора, дозирование раствора гипохлорита натрия в заданные точки обеззараживания очищаемой воды.

Из смесителя вода направляется по трубопроводу в камеру реакции, которая представляет собой железобетонный резервуар прямоугольного сечения, разделенный продольными перегородками на 5 коридоров. Каждый коридор имеет вертикальные перегородки, расположенные таким образом, чтобы поток воды приобретал по вертикали извилистое движение, проходя последовательно все коридоры. В паводковый период в каждую камеру подается расчетное количество водного раствора полиакриламида, способствующего ускорению процесса хлопьеобразования и укрупнения хлопьев.

Из камеры-реакции вода поступает в отстойники, которые представляют собой железобетонные резервуары прямоугольного сечения проектной производительностью 50 тыс. м3/час.

Из отстойника вода поступает на блок скорых фильтров 50 тыс. м3/час. Фильтр представляет собой железобетонный резервуар прямоугольного сечения. Производительность фильтра по отфильтрованной воде составляет 240 м3/час. Длительность фильтроцикла – 24 часа (фильтрование и промывка). Под статическим напором вода дренирует через песчаный и гравийный слои, поступает в нижнее отделение, и по дренажным трубам направляется в общий коллектор чистой воды, по которому через распределительную камеру поступает в резервуары чистой воды, выполненные в форме цилиндра Ду-25 м, глубиной 4 м, емкостью 2000 м3 каждый. Перед резервуарами чистой воды осуществляется подача гипохлорита натрия на вторичное хлорирование.

Из резервуаров очищенная вода самотеком поступает на насосную станцию IIподъема по трубопроводам Ду-800 мм и насосами распределяется по 7-ми направлениям, в т.ч. с.п. Черновка.

Согласно представленной информации ООО «КСК г. Отрадного» – Протоколы количественного химического анализа питьевой воды – вода соответствуют требованиям по ПДК СанПиН 2.1.4.1074-01.

Информация по водоподготовке и качеству воды п. Первомайский не представлена заказчиком.

# 1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных станций

Насосная станция IIподъема осуществляет снабжение питьевой водой с. Черновка, информации по износу оборудования и потреблению электроэнергии не представлена заказчиком. Поэтому провести оценку энергоэффективности подачи воды не представляется возможным.

Водозабор п. Первомайскийоборудован погружными насосами марки ЭЦВ 6-10-110 и ЭЦВ 6-6,3-110. Производительность насосов составляет 6,3 и 10 м3/час соответственно, напор 110 м. Насосы сданы в эксплуатацию в 2009 и 2011 г. Режим работы скважин круглогодичный, в течение суток по графику.

Данных по износу насосного оборудования и количестве потребляемой электроэнергии не представлены заказчиком. Данных по проведению энергетического обследования объектов водоснабжения не представлено. Провести оценку энергоэффективности работы насосного оборудования не представляется возможным.

# 1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

Водопроводные сети с. Черновка.

Водопроводная сеть – кольцевые и тупиковые сети.

Собственник – администрация с.п. Черновка.

Протяженность сети 9956п.м.

Поставку воды производит ООО «Сервис коммунальных услуг».

Параметры водопроводной сети представлены в таблице 1.1

Таблица 1.1. Основные параметры водопроводной сети с. Черновка.

| № | Ду, мм | Материал трубопровода/ Протяженность, м | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сталь | ПВХ |  |
| 1 | 50 | 750 | 2234 | 2984 |
| 2 | 100 | 2900 | 972 | 3872 |
| 3 | 400 | 3100 | - | 3100 |
|  | Итого | 6750 | 3206 | 9956 |

Материал труб водопроводных сетей –  сталь, полиэтилен.

Износ труб составляет на некоторых участках до 90%. Требуется замена и реконструкция.

Собственник водопроводной сети – администрация с.п. Черновка.

Система пожаротушения представляет собой 3 пожарных гидранта, которые находятся в нерабочем состоянии.

Водопроводные сети п. Первомайский.

Водопроводная сеть – тупиковая сеть.

Собственник – администрация с.п. Черновка.

Протяженность сети 6210п.м.

Поставку воды производит ООО «Сервис коммунальных услуг».

Параметры водопроводной сети представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2. Основные параметры водопроводной сети п. Первомайский.

| № | Ду, мм | Материал трубопровода/ Протяженность, м | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сталь | ПВХ |  |
| 1 | 50 |  | 1030 | 1030 |
| 2 | 100 | 1980 |  | 1980 |
| 3 | 150 | 3200 |  | 3200 |
|  | Итого |  |  | 6210 |

Материал труб водопроводных сетей –  сталь, полиэтилен.

Износ труб составляет на некоторых участках до 90%.  Требуется замена и реконструкция.

Собственник водопроводной сети – администрация с.п. Черновка.

Система пожаротушения представляет собой 1 пожарный гидрант.

Для обеспечения бесперебойным водоснабжением с.п. Черновка необходимо провести замену и реконструкцию трубопроводов системы водоснабжения.

# 1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем

При анализе состояния и функционирования существующей системы водоснабжения в с.п. Черновка были выявлены следующие технические и технологические проблемы:

- износ водопроводных сетей достигает 90%;

- водоснабжение осуществляется с перерасходом энергетических и природных ресурсов;

- основное оборудование выработало срок эксплуатации;

- отсутствует водоподготовка.

# 1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем

Теплоснабжение потребителей тепловой энергии сельского поселения Черновка осуществляется от индивидуальных теплогенераторов, централизованных и индивидуальных котельных.

Система теплоснабжения с. Черновка представлена: одной центральной котельной и индивидуальными теплогенераторами.

Система теплоснабжения в п. Первомайский представлена одной индивидуальной котельной и индивидуальными теплогенераторами.

Число индивидуальных теплогенераторов в с. Черновка и п. Первомайский равно количеству индивидуальных и многоквартирных жилых домов (620 ед.).

Центральная и индивидуальные котельные предназначены для отопления административно–общественных зданий.

Индивидуальные теплогенераторы находятся в частной и общей собственности и служат для отопления индивидуальных и многоквартирных жилых домов.

Назначение источников тепловой энергии действующих на территории сельского поселения Черновка приведено в таблице 1.3.

Таблица 1.3. Назначение и характеристика источников тепловой энергии действующих на территории сельского поселения Черновка

| Название котельной, адрес | Тип источника тепловой энергии | Тип котлов | Мощность источника теплоснабжения, Гкал/час | Назначение источника теплоснабжения | Потребители тепловой энергии источника теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модульная котельная, п. Первомайский | Индивидуальная котельная | Микро-100 (3 шт.) | 0,258 | Отопление | Школа п. Первомайский |
| Модульная котельная, с. Черновка, ул. Школьная, 33 | Центральная котельная | Микро-100 (3 шт.) | 0,258 | Отопление | Школа, СДК, ФАП, администрация, д/сад с. Черновка |
| ИТГ жилых домов | Индивидуальные теплогенераторы | Автономные встроенные котлы различной модификации– 620 единиц | ~4,901 | Отопление, ГВС | Индивидуальные жилые дома |

Тепловые сети центральной и индивидуальной котельных двухтрубные, закрытые. Разбор теплоносителя потребителями на нужды горячего водоснабжения отсутствует.

Горячее водоснабжение осуществляется в жилых домах с ИТГ.

# 1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

На территории с.п. Черновка территории с вечномерзлым грунтом отсутствуют.

# 1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения

Снабжение питьевой водой с. Черновка осуществляет ООО «Сервис коммунальных услуг». Водозабор (станция Iи II подъема) принадлежит предприятию ООО «КСК г. Отрадного» на основании Договора водопользования №25 от 12.05.2011 (рисунок 1.6).

Результаты хозяйственной деятельности ресурсоснабжающих организаций должны быть определены в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации ресурсоснабжающими организациями. Единственной организацией, обеспечивающей потребности в питьевой воде сельского поселения Черновка, в настоящее время является ООО «Сервис коммунальных услуг».

Сведения о ресурсоснабжающей организации  ООО «Сервис коммунальных услуг» представлены втаблице 1.4, информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности представлена в таблице 1.5.

Таблица 1.4. Основные сведения о ресурсоснабжающей организации ООО «Сервис коммунальных услуг».

| Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу регулируемой организации) | Общесвосограниченнойотвественностью"Сервис Коммунальных Услуг" |
| --- | --- |
| ИНН организации | 6372014290 |
| КПП организации | 637201001 |
| ОГРН организации | 1096372000922 |
| Дата присвоения ОГРН | 12 ноября 2009год |
| Наименование органа, принявшего решение о регистрации, в соответствии со свидетельством о государственной регистрации в качестве юридического лица | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Самарской области |
| Руководитель организации |
| Фамилия, имя, отчество | Советкин Михаил Иванович |
| (код) номер телефона | 89178109710 |
| Контактная информация |
| Почтовый адрес | 446329 |
| Адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой организации | Самарская область.Кинель-Черкасский район,с.Черновка,ул.Школьная,д,30 |
| Контактные телефоны | 89178109710 |
| Официальный сайт в сети "Интернет" (при наличии) | отсутствует |
| Адрес электронной почты | отсутствует |
| Режим работы |
| Режим работы организации | с 8-00 до 16-00 |
| Часы работы диспетчерских служб | с 8-00 до 16-00 |

Таблица 1.5. Результаты хозяйственной деятельности ресурсоснабжающей организации ООО «Сервис коммунальных услуг» за 9 мес. 2013 г.

| № п/п | Наименование | Ед.изм. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цены (тарифы) на регулируемые товары и услуги и надбавки к этим ценам (тарифам): |  |  |
| а) | утвержденные тарифы на холодную воду; |  | тарифы установленные Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 09. 04.2013 №59 с 11.05.2013 до 30.06.2013 – 25,36 руб./м3 (без ндс), с 01.07.2013 – 28,4 руб./м3 (без ндс) до очередного периода регулирования тарифов |
| 2. | Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности): |  |  |
| а) | вид регулируемой деятельности; |  | Подъем и транспортирование воды |
| б) | выручка от регулируемой деятельности; | тыс. руб. | 431,0 |
| в) | себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности: | тыс. руб. | 459,2 |
|  | в том числе |  |  |
| - | расходы на покупаемую воду; | тыс. руб. | 115,0 |
| - | расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе; | тыс. руб. | 87,0 |
| - | расходы на оплату труда основного производственного персонала; | тыс. руб. | 101,1 |
| - | отчисления на социальные нужды основного производственного персонала; | тыс. руб. | 21,8 |
| - | расходы на амортизацию основных производственных средств; | тыс. руб. | - |
| - | прочие прямые расходы | тыс. руб. | 24,3 |
| - | общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс. руб. | 25,9 |
| - | общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс. руб. | 30,8 |
| - | расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств, | тыс. руб. | 38,3 |
| - | Внеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 15,0 |
| г) | чистая прибыль/убыток от регулируемого вида деятельности, | тыс. руб. | -28,2 |

Границы зон расположения объектов представлены на рисунках 1.2 и 1.3.

Цены (тарифы) в сфере водоснабжения.

Тарифы, утвержденные Министерством  Энергетики  и  ЖКХ  Самарской области на отпуск питьевой воды населению с.п. Черновка представлены в таблице 1.6.

Таблица 1.6. Сведения по тарифам на холодную воду за последние 3 года (без НДС).

| Наименование организации/ Стоимость, руб. /м3 | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- |
| П.Первомайский | с 01.01.2011 г. – 32,00 с 01.07.2011 г. – 33,92 | с 01.01.2012 г. – 33,92 с 01.09.2012 г. – 35,60 | с 01.01.2013 г. – 35,60 с 01.07.2013 г. – 39,45 |
| С.Черновка | 25,36 | 25,36 | с 01.01.2013 г. – 25,36 с 01.07.2013 г. – 28,40 |

Рисунок 1.7. График изменения тарифа на холодную воду в с.п. Черновка.

Плата за подключение к системе водоснабжения не утверждена.

# 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

# 2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Раздел «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения с.п. Черновка разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям отвечающего требования СанПиН 2.1.4.1071-001 «Питьевая вода» с учетом развития и преобразования территорий сельского поселения.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения с.п. Черновка являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основные задачи развития системы водоснабжения:

- ввиду увеличения численности населения необходимо реконструкция и расширение производительности существующих водозаборов до требуемых;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- строительство водоводов и уличных сетей для площадок нового строительства;

- реконструкция и строительство существующих водопроводных сетей;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- установка для всех потребителей приборов учета расхода воды.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабженияотносятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

# 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

Варианты развития сельского поселения Черновка могут быть различны, как с ростом, так и с снижением численности населения в населенных пунктах. Развитие централизованной системы водоснабжения напрямую зависит от вариантов прироста численности населения муниципального образования.

Проведенный анализ первоисточников, и детализация их оценок применительно к территории проектируемого муниципального образования позволили определить диапазон вероятных значений численности населения в поселении на перспективу расчетного срока.

Численность населения на расчетный срок служит основой для определения размеров оказания услуг водоснабжения и водоотведения населению.

# 3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой и технической воды

# 3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Данные для составления баланса подачи и реализации воды не предоставлены.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды необходимо ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливать плановые величины объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

- полезные расходы:

- расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

- чистка резервуаров;

- промывка тупиковых сетей;

- на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

- расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

- промывка канализационных сетей;

- тушение пожаров;

- испытание пожарных гидрантов.

- организационно-учетные расходы, в том числе:

- не зарегистрированные средствами измерения;

- не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

- не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;

- не учтенные из-за погрешности средств измерения ВНС подъема;

- расходы на хозбытовые нужды.

- потери из водопроводных сетей:

- потери из водопроводных сетей в результате аварий;

- скрытые утечки из водопроводных сетей;

- утечки из уплотнения сетевой арматуры;

- утечки через водопроводные колонки;

- расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

- утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся набалансе абонентов до водомерных узлов.

Общее потребление воды с.п. Черновка за 9 месяцев 2015 г. составило 65,313 тыс. м3, Объем потерь составил 46,85173 тыс. м3.

# 3.2. Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения

Объем потребления водных ресурсов в первую очередь зависит от численности населения проектируемой территории и наличия предприятий, потребляющих водные ресурсы в процессе производства.

Несмотря на отсутствие административного деления территории сельского поселения Черновка по распределению воды от водозаборов можно выделить две основные зоны действия водопроводных сооружений:

Зона I – с. Черновка, источник –водовод от водозабора г.о. Отрадный, с обеспечением питьевой воды потребителей;

Зона II – п. Первомайский, источник – 2 скважины, с обеспечением питьевой воды потребителей.

Согласно представленной информации об общем потреблении воды составлена диаграмма Территориального баланса с.п. Черновка (Рисунок 3.1)

Рисунок 3.1 Территориальный баланс с.п. Черновка по зонам водоснабжения.

# 3.3. Структурный баланс реализации воды по группам абонентов

На основании представленной заказчиком информации по потреблению воды потребителями с.п. Черновка составлены таблицы 3.1 и 3.2.

Таблица 3.1 Потребление воды потребителями с. Черновка.

| Год | 9 мес. 2013 г. |
| --- | --- |
| Потребление, тыс. м3 | 8,8 |
| в т.ч. организации | 0,4 |
| население | 8,4 |

Таблица 3.2 Потребление воды потребителями п. Первомайский.

| Год | 9 мес. 2013 г. |
| --- | --- |
| Потребление, тыс. м3 | 5,3 |
| в т.ч. организации | 0,2 |
| население | 5,1 |

Структурный баланс воды по группам абонентов представлен на рисунке 3.2

Рисунок 3.2 Структурный баланс реализации воды по группам абонентов.

Как видно из диаграммы и таблиц основными потребителям воды с.п. Черновка является население. Данных по делению организаций на бюджетные и не бюджетные, а также сведению по разделению группы населения на общедомовые нужды, полив и т.д. не представлены заказчиком.

# 3.4. Сведения о фактическом потреблении населением воды

Данные о фактическом потреблении воды населением исходя из статистических данных представлены в разделе 3.3.

Нормативы потребления коммунальных услуг представлены в таблицах 3.3 и 3.4.

Таблица 3.3 Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению,горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях.

| Категория жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | метод определения | величина | метод определения | величина |
| 1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 4,22 | расчетный | 3,13 |
| 1(1). Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без ванн и без душа | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 2,64 | расчетный | 1,21 |
| 2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | аналоговый | 5,60 | расчетный | 3,19 |
| 3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | аналоговый | 5,92 | расчетный | 3,24 |
| 4. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 3,00 | расчетный | 1,65 |
| 5. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 3,77 | расчетный | 2,59 |
| 6. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 7,36 | х | х |
| 7. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 7,46 | х | х |
| 8. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | аналоговый | 8,13 | х | х |
| 9. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 7,16 | х | х |
| 9(1). Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 7,46 | х | х |
| 10. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 6,36 | х | х |
| 10(1). Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями на твердом топливе, водоотведением | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 5,60 | х | х |
| 10(2). Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 1,72 | х | х |
| 11. Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 3,86 | х | х |
| 12. Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 3,15 | х | х |
| 13. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 5,02 | х | х |
| 13 (1). Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, ваннами, душами | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 7,16 | х | х |
| 13 (2). Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 2,39 | х | х |
| 14. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 1,72 | х | х |
| 14 (1). Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками, унитазами | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 3,86 | х | х |
| 14(2). Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 3,15 | х | х |
| 15. Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 1,01 | х | х |
| 16. Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 3,00 | расчетный | 1,88 |
| 16(1). Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателями | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 4,88 | х | х |

Таблица 3.4Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек с учетом повышающих коэффициентов.

| Направление использования коммунального ресурса | Единица измерения | Норматив потребления | Норматив потребления с учетом повышающих коэффициентов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.01.2016 - 30.06.2016 | 01.07.2016 - 31.12.2016 | с 01.01.2017 и далее |
|  |  |  | К = 1,4 | К = 1,5 | К = 1,6 |
| 1. | Полив земельного участка | из водоразборного крана | куб. метр в месяц на кв. метр | 0,09 | 0,13 | 0,14 | 0,14 |
|  |  | из водоразборных колонок (вручную) |  | 0,05 | Х | Х | Х |
| 2. | Водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных: | куб. метр в месяц на голову животного |  |
|  | Коровы |  | 1,8 | 2,52 | 2,7 | 2,88 |
|  | Телята в возрасте до 6 месяцев |  | 0,55 | 0,77 | 0,83 | 0,88 |
|  | Молодняк в возрасте от 6 до 18 месяцев |  | 1,06 | 1,484 | 1,59 | 1,7 |
|  | Свиньи на откорме |  | 0,6 | 0,84 | 0,9 | 0,96 |
|  | Овцы |  | 0,24 | 0,336 | 0,36 | 0,38 |
|  | Лошади |  | 1,78 | 2,492 | 2,67 | 2,85 |
|  | Козы |  | 0,17 | 0,238 | 0,26 | 0,27 |
|  | Кролики |  | 0,048 | 0,0672 | 0,07 | 0,08 |
|  | Норки |  | 0,036 | 0,0504 | 0,05 | 0,06 |
|  | Куры (мясных и яичных пород) |  | 0,012 | 0,0168 | 0,02 | 0,02 |
|  | Индейки |  | 0,015 | 0,021 | 0,02 | 0,02 |
|  | Утки |  | 0,024 | 0,0336 | 0,04 | 0,04 |
|  | Гуси |  | 0,02 | 0,028 | 0,03 | 0,03 |
| 3. | Водоснабжение открытых (крытых) летних бассейнов различных типов и конструкций, а также бань, саун, закрытых бассейнов, примыкающих к жилому дому и (или) отдельно стоящих на общем с жилым домом земельном участке | куб. метр в месяц на человека | 1,6 | 2,24 | 2,4 | 2,56 |
| 4. | Водоснабжение иных надворных построек, в том числе гаража, теплиц (зимних садов), других объектов | куб. метр в месяц на человека | 0,34 | 0,476 | 0,51 | 0,54 |

# 3.5. Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях экономии потребляемых водных ресурсов необходимо осуществить мероприятия по оснащению приборами учёта воды всех объектов бюджетной сферы и других предприятий и организаций.

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета являются: бюджетная сфера и жилищный фонд. В настоящее время существует план по установке общедомовых приборов учета.

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Данные по установленным у потребителей приборам учета воды в многоквартирных домах представлены в таблице 3.5.

Таблица 3.5 Приборы учета многоквартирные дома с.п. Черновка.

Информация о наличии приборов учета воды в домах индивидуальной застройки с.п. Черновка:

2014 г. – 118 приборов учета холодного водоснабжения;

– 29 приборов учета воды на полив земельных участков.

2015 г. – 126 приборов учета холодного водоснабжения;

– 35 приборов учета воды на полив земельных участков.

Сведений по установленным на водозаборах приборах учета воды не представлено.

# 3.6.Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Суммарное потребление холодной воды будет расти по мере присоединения к сетям водоснабжения новых жилых домов, планируемых к застройке в существующих или вновь образуемых районах сельского поселения Черновка.

В целях повышения эффективности водопотребления и экономного использования водных ресурсов необходимо провести ряд мероприятий по замене и реконструкции водопроводных сетей холодного водоснабжения.

Необходимо произвести замену и реконструкцию изношенных сетей сельского поселения Черновка водопровода ХВС, что позволит сократить потери до 3-5% и, тем самым, увеличить резервный запас воды питьевого качества.

Оснащение коммерческими приборами учёта жилищного фонда и предприятий и организаций бюджетной сферы также позволит снизить неучтенные расходы на 2-3%.

Из анализа представленной информации следует, что имеющихся производственных мощностей водозаборов недостаточно для бесперебойного снабжения поселения водой,на прогнозируемый период до 2033 года. Мероприятия по обеспечению водой с.п. Черновка, с учетом дефицита мощностей представлены в таблице 3.6.

Таблица 3.6 Мероприятия по системе водоснабжения, предусмотренные схемой территориального планирования.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № площадки) | Характеристика объекта (проектная) | Мероприятие (треб.кап. ремонт или реконструкция, строительство) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор | с. Черновка из водозабора г. Отрадный | Увеличить производительность на 195,81 м3/сут. | Расширение и реконструкция |
| 2 | Водозабор | п. Первомайский расположен на востоке поселка | Увеличить производительность на 123,94 м3/сут. | Расширение |
| 3 | Сети с. Черновка | Площадка №1, Площадка №2, Площадка №3, по ул. Октябрьская, Сапожкова | L= 4,14 км | Проектирование и строительство |
| 4 | Сети п. Первомайский | по ул. Школьная, Полевая, Ленина, Чапаевская, Первомайская | L= 3,455 км | Проектирование и строительство |

# 3.7.Прогнозные балансы потребления воды

Существующее значение и прирост потребления холодной воды в каждой функциональной зоне выделенной Генеральным планом сельского поселения Черновка приведено в таблице 3.7.

Таблица 3.7. Прогноз спроса на услуги водоснабжения в с.п. Черновка.

| Потребители холодной воды | Прогноз потребления холодной воды, тыс. м3 в год |
| --- | --- |
|  | Значение на 2013 год | Значение на расчетный срок (до 2033 года) |
| Жилая зона | 11,2 | 68,58 |
| Общественно-деловая зона | 0,53 | 3,74 |
| Зона производственного использования | 0 | 0 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 0 | 0 |
| Все потребители | 11,73 | 72,32 |

Сведений по установленным на водозаборах приборах учета воды не представлено.

Рисунок 3.3. Прирост объёма потребления воды в с.п. Черновка в связи сновым строительством.

# 3.8.Проектное решение территориального развития с.п. Черновка, информация для расчета ожидаемого потребления воды

# 3.8.1. Развитие жилой зоны

Развитие жилых  зон  сельского поселения Черновка планируется  за  счет строительства малоэтажной жилой застройки на свободных территориях.

Генеральным планом предусматривается следующее строительство малоэтажной жилой застройки:

с. Черновка.

ПЛОЩАДКА №1 -

- на проектируемой территории (Ж1), общей площадью 27,5995 га, планируется размещение 120 индивидуальных жилых домов общей площадью 120х150=18000 кв.м. с приусадебными участками, площадью ориентировочно 1500 м2, расчётная численность населения 360 человек.

ПЛОЩАДКА №2 –

- на проектируемой территории (Ж1), общей площадью 6,7434 га, планируется размещение 23 индивидуальных жилых домов общей площадью 3450 кв.м. с приусадебными участками, площадью ориентировочно 1500 м2, расчётная численность населения 69 человек.

ПЛОЩАДКА №3 – УПЛОТНЕНИЕ существующей застройки по улице Сапожкова в центральной её части:

- на проектируемой территории (Ж1), общей площадью 6,4809 га, планируется размещение 30 индивидуальных жилых домов общей площадью 4500 кв.м. с приусадебными участками, площадью ориентировочно 1500 м2, расчётная численность населения 90 человек.

УПЛОТНЕНИЕ существующей застройки по улице Сапожкова в северной её части (по нечётной стороне) до границы населённого пункта:

- на проектируемой территории (Ж1), общей площадью 1,7146 га, планируется размещение 6 индивидуальных жилых домов общей площадью 900 кв.м. с приусадебными участками, площадью 2100 м2, расчётная численность населения 18 человек.

п. Первомайский.

- уплотнение существующей застройки в южной части посёлка от улицы Школьная до южной границы н.п. – ориентировочно можно разместить 92 участка с индивидуальными жилыми домами общая жилая площадь составит 13800 кв.м. (92х3х20= 5520 кв.м.)

ИТОГО:

Численность села Черновка к 2033 году увеличится на 537 чел. и составит (1377+537=) 1914 чел.

Численность населения п. Первомайский увеличится на 276 чел. и составит (306+276=) 582 чел.

Существующая численность населения сельского поселения увеличится на 813 человек и составит 2496 человека.

Общий жилищный фонд увеличится ориентировочно (при норме 50 кв.м. /чел общей площади жилого дома) на 39150кв.м. и составит 68950 кв.м., жилищная обеспеченность составит 31,3 кв.м./чел.

Прирост площади жилищного фонда по этапам развития сельского поселения Черновка приведен в таблице 3.8.

Таблица3.8. Прирост  площади жилищного фонда по  этапам развития сельского поселения Черновка.

| Тип застройки | Существующая площадь жилого фонда, м2 | Значение на расчетный срок строительства, м2 |
| --- | --- | --- |
| Многоквартирные жилые дома | 200 | 200 |
| Индивидуальные жилые дома | 29800 | 68950 |

# 3.8.2. Развитие общественно-деловой зоны.

Проектом генерального плана сельского поселения Черновка планируется построить следующие административно-общественные здания:

с. Черновка

- ФОК - физкультурно-оздоровительный комплекс в существующей застройке ул. Чапаевская;

- Детский сад на 25 мест ПЛОЩАДКА №1;

- Детский сад на 25 мест ПЛОЩАДКА №3;

- Магазин торговой площадью 80 м. кв ПЛОЩАДКА №1;

- Магазин торговой площадью 100 м. кв в сущ. застройке на ул. Ленина;

- Магазин торговой площадью 70 м. кв ПЛОЩАДКА №3, ул. Сапожкова;

- Кафе на 80 мест ПЛОЩАДКА №3;

- Комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания с прачечной на 50 кг белья в смену, химчисткой в сущ. застройке, ул. Сапожкова;

- Церковь;

п. Первомайский

- ФАП с аптекой в сущ. застройке на ул. Школьная;

- Кафе на 30 мест в сущ. застройке;

- Комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания с прачечной на 10 кг белья в смену, химчисткой в сущ. застройке, ул. Школьная;

- Отделение связи в сущ. застройке, ул. Школьная;

- Магазин торговой площадью 60 м. кв. в сущ. застройке, ул. Полевая;

- Магазин торговой площадью 60 м. кв. в сущ. застройке, ул. Крестьянская.

# 3.8.3. Развитие зоны производственного использования.

Генеральным планом производственные и коммунально-складские объекты на территории с.п. Черновка не планируется.

# 3.8.4. Развитие зоны сельскохозяйственного использования.

Мероприятиями СТП Самарской области и муниципального района Кинель-Черкасский не предусматривается размещение новых сельскохозяйственных производств на территории сельского поселения Черновка.

# 3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

Сведения о фактическом потреблении воды, согласно, предоставленной информации, отражены в п.3.3. Ожидаемое потребление воды уже отражено в п.3.7.

# 3.10. Описание территориальной структуры потребления воды по технологическим зонам

Несмотря на отсутствие административного деления территории сельского поселения Черновка по распределению воды от водозаборов можно выделить две основные зоны действия водопроводных сооружений:

Зона I – с. Черновка, источник –водовод от водозабора г.о. Отрадный, с обеспечением питьевой воды потребителей;

Зона II – п. Первомайский, источник – 2 скважины, с обеспечением питьевой воды потребителей.

Согласно представленной информации об общем потреблении воды составлена таблица 3.9.

Таблица 3.9. Территориальная структура потребления воды.

| Технологическая зона | Потребление за 9 мес. 2013 г., тыс. куб.м |
| --- | --- |
| Зона I | 8,8 |
| Зона II | 5,3 |

# 3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

На основании нормативно-технической документации и данным по планируемым застройкам с.п. Черновка, согласно Генеральному плану, были проведены расчеты прироста потребления питьевой воды по строящимся зданиям и сооружениям.

# 3.11.1. Жилая зона

Прирост потребления питьевой воды жилыми зданиями приведен в таблице 3.10.

Таблица 3.10. Перспективные значения увеличения потребления воды по жилой зоне в с.п. Черновка к 2033 году.

| п.п | Площадки застройки | Кол-во потребителей, чел. | Ед. изм. | Уд.расход воды в сутки | Удельный показатель нагрузки по водопотреблению на хоз. питьевые нужды, м3/сут | Пожаротушение, м3/сут | Полив, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Частнаяе жилая застройка |
| 1.1 | с. Черновка, Площадка №3, 30 инд. ж. домов | 90 | литр/чел в сутки | 175 | 15,75 | 54 | 6,30 |
| 1.2 | с. Черновка, уплотнение сущ. застройки по ул. Сапожкова 6 инд.ж.д | 18 | литр/чел в сутки | 175 | 3,15 |  | 1,26 |
| 1.3 | с. Черновка, Площадка №1, 120 инд. ж. домов | 360 | литр/чел в сутки | 175 | 63 |  | 25,20 |
| 1.4 | с. Черновка, Площадка №2, 23 инд. ж. домов | 69 | литр/чел в сутки | 175 | 12,08 |  | 4,83 |
| 1.5 | п. Первомайский, уплотнение сущ. застройки от ул. Школьной до южной границы поселка, 92 инд. ж.д. | 276 | литр/чел в сутки | 175 | 48,30 | 54 | 19,32 |
|  | Итого | 813 |  |  | 142,3 | 108 | 56,91 |
|  | ИТОГО общая нагрузка |  |  |  | 307,19 |

При определении расчетных расходов холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды индивидуальных жилых домов расход воды определен в соответствии с требованиями установленным Приказом Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 г. № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», а именно удельное потребление воды жилыми зданиями к 2020 году должно составлять не более 175 л/(чел.-сутки).

# 3.11.2. Общественно-деловая зона

Прирост потребления холодной воды административно-общественными зданиями приведен в таблице 3.11.

Таблица 3.11. Перспективные значения увеличения потребления воды административно-общественных зданий в с.п. Черновка к 2033 году.

| п.п | Площадки застройки | Мощность, чел. | Ед. изм. | Уд.расход воды в сутки | Удельный показатель нагрузки по водопотреблению на хоз. питьевые нужды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Клубный зал в комплексе с ФОК | 450 мест | литр/место | 3 | 1,35 |
| 2.2 | Культурно-досуговый центр, кружки 4 каб.х36 м2, с библиотекой на 12 тыс. ед. хранения и 12 читат. мест (Реконструкция) | 12 мест | литр/место | 8,6 | 0,10 |
| 2.3 | Магазин общей торговой площадью | 100 м2 | 20 м2 торгового зала | 250 | 1,25 |
| 2.4 | Церковь |  | литр/1 работающего | 10 | 0,05 |
| 2.5 | Детский сад | 25 мест | литр/1 ребенка | 21,5 | 0,54 |
| 2.6 | Магазин общей торговой площадью | 80 м2 | 20 м2 торгового зала | 250 | 1,00 |
| 2.7 | Детский сад | 25 мест | литр/1 ребенка | 21,5 | 0,54 |
| 2.8 | Магазин общей торговой площадью | 70 м2 | 20 м2 торгового зала | 250 | 0,88 |
| 2.9 | Кафе | 80 мест | литр/ 1 место | 10 | 0,8 |
| 2.10 | Комплексное предприятие коммунально – бытового обслуживания с прачечной самообсл., пунктом приема химчистки | 10 рабочих мест 50 кг белья/смену | литр/1 кг сухого белья | 75 | 3,75 |
| 2.11 | Фельдшерско-акушерского пункта с размещением аптеки |  | литр/1 работающего | 12 | 0,048 |
| 2.12 | Магазин общей торговой площадью (на ул.Полевой) | 60 м2 | 20 м2 торгового зала | 250 | 0,75 |
| 2.13 | Магазин общей торговой площадью (на ул.Крестьянской) | 60 м2 | 20 м2 торгового зала | 250 | 0,75 |
| 2.14 | Комплексное предприятие коммунально – бытового обслужив.с прачечной самообсл., пунктом приема химчистки | 2 рабочих мест 10 кг белья/смену | литр/1 кг сухого белья | 75 | 0,75 |
| 2.15 | Отделение связи на 1 окно |  | литр/1 работающего | 12 | 0,024 |
|  | ИТОГО потребление в год, тыс. м3 |  |  |  | 4,589 |

На основании полученных расчетов прогноз распределения воды по типам абонентов отражен в таблице 3.7 пункта 3.7 «Прогнозные балансы потребления воды».

Расположение  существующих и  перспективных  потребителей  холодной воды расположенных в населенных пунктах сельского поселения Черновка приведено на рисунках 3.4 и 3.5

Рисунок  3.4.  Расположение существующих и перспективных потребителей холодной воды в с. Черновка.

Рисунок  3.5.  Расположение существующих и перспективных потребителей холодной воды в п. Первомайский.

# 3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях воды

Согласно предоставленным данным по потреблению воды с.п. Черновка потери составляют порядка 40% от поднятой воды водозаборами.

Внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбережению позволит снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водопроводные станции повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.

Ввиду запланированной реконструкции сетей водоснабжения и вводу новых объектов водоснабжения и водопотребления число аварий должно снизится, и соответственно потери будут минимальны.

# 3.13. Перспективные балансы водоснабжения

Перспективные балансы водоснабжения отражены в таблице 3.7.

# 3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений

На основании проведенных расчетов потребления воды объектами инфраструктуры с.п. Черновка на прогнозный период до 2033 года, и оценки резервов и дефицитов производственных мощностей имеющихся водозаборов, получены данные по требуемой мощности водозаборных сооружений. Результаты сведены в таблицу 3.12.

Таблица3.12. Мероприятия по увеличению мощности водозаборов с.п. Черновка.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № площадки) | Характеристика объекта (проектная) | Мероприятие (треб.кап. ремонт или реконструкция, строительство) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор | с. Черновка из водозабора г. Отрадный | Увеличить производительность на 195,81 м3/сут. | Расширение и реконструкция |
| 2 | Водозабор | п. Первомайский расположен на востоке поселка | Увеличить производительность на 123,94 м3/сут. | Расширение |

# 3.14. Наименование организации со статусом гарантирующей организации

В  соответствии  со  статьёй 12 Федерального закона от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), которая определяется в схеме водоснабжения и водоотведения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере водоснабжения, или органом местного самоуправления поселений на основе критериев и в порядке, который установлен ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Статус гарантирующей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти в соответствии с правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждёнными Правительством Российской Федерации.

В проекте схемы водоснабжения и водоотведения должны быть определены границы зон деятельности организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Особенности распоряжения объектами централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, находящимися в государственной и муниципальной собственности:

-  объекты централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, нецентрализованных систем холодного водоснабжения, находящиеся  в  государственной или муниципальной собственности, не подлежат отчуждению в частную собственность, за исключением случаев приватизации государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий, которым такие объекты предоставлены на праве хозяйственного ведения путём преобразования таких предприятий в акционерные общества;

-  при наличии в государственной и муниципальной собственности акций акционерного общества, долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, в  собственности  которых находятся объекты централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, представляющих на момент принятия соответствующего решения более 50 процентов голосов на  общем собрании акционеров, на общем собрании участников обществ с ограниченной ответственностью, залог и отчуждение указанных акций, долей, увеличение уставного капитала допускается только при условии сохранения в государственной или муниципальной собственности акций в размере не менее 50 процентов  голосов плюс одна голосующая акция, долей в размере не менее 50 процентов плюс один голос.

Способность обеспечить надёжность водоснабжения и водоотведения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме водоснабжения.

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение, обязана:

-  заключать и надлежаще исполнять договоры водоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями воды в своей зоне деятельности. Договор холодного водоснабжения заключается в соответствии с типовым договором холодного водоснабжения, утверждённым Правительством Российской Федерации;

- осуществлять мониторинг реализации схемы водоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему водоснабжения, отчёты от реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед другими организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы холодного водоснабжение и (или) водоотведения, необходимые для обеспечения надёжного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии  с требованиями законодательства Российской Федерации;

- осуществлять контроль режимов водопотребления в зоне своей деятельности.

Организация, осуществляющая водоотведение, обязана:

-  заключать и надлежаще исполнять договоры водоотведения со всеми обратившимися к ней абонентами в своей зоне деятельности. Договор водоотведения заключается в соответствии с типовым договором водоотведения, утверждённым Правительством Российской Федерации;

- осуществлять приём сточных вод и обеспечивать их транспортировку и сброс в водный объект;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед другими организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, необходимые для обеспечения надёжного и бесперебойного  холодного  водоснабжения  и  (или)  водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В настоящее время на территории с.п. Черновка действует одна водоснабжающая организация: ООО «Сервис коммунальных услуг».

На основании критериев определения организации, осуществляющей холодное водоснабжение, установленных в правилах холодного водоснабжения и водоотведения, утверждённых Правительством Российской Федерации, предлагается определить гарантирующей организацией, осуществляющей холодное водоснабжение с.п. Черновка ООО «Сервис коммунальных услуг».

ООО «Сервис коммунальных услуг» имеет необходимый квалифицированный персонал по ремонту, наладке, обслуживанию, эксплуатации водопроводных сооружений и сетей.

# 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации централизованных систем водоснабжения

# 4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Планировочная структура сельского поселения Черновка предусматривает:

- компактное размещение и взаимосвязь территориальных зон с учётом их допустимой совместимости;

- зонирование и структурное членение территории в увязке с системой общественных центров, транспортной и инженерной инфраструктурой;

- эффективное использование территорий в зависимости от её градостроительной ценности, допустимой плотности застройки, размеров земельных участков;

- комплексный учёт архитектурно-градостроительных традиций, природно-климатических, историко-культурных,  этнографических  и других местных особенностей;

- эффективное функционирование и развитие систем жизнеобеспечения, экономию топливно-энергетических и водных ресурсов;

- охрану окружающей среды, памятников истории и культуры;

- охрану недр и рациональное использование природных ресурсов;

- условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативных документов.

Перспективные площадки под жилищное и промышленное строительство  определялись с учётом природных и техногенных факторов, сдерживающих развитие территории, а также  с соблюдением санитарно-гигиенических условий проживания населения.

Ввиду увеличения населения и количества административно-общественных зданий с.п. Черновка, пиковая потребность в воде для нового строительства составит 319,76 м3/сут.

Согласно проекту Генерального плана для бесперебойного централизованного водоснабжения населения и организаций водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 «Питьевая вода», планируются следующие мероприятия:

- реконструкция  существующих  водопроводных  сетей  с  сооружениями на них,

- установка пожарных гидрантов на существующих и проектируемых сетях;

- строительство водоводов и уличных сетей для площадок нового строительства;

установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды.

# 4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Системы водоподготовки в п. Первомайский отсутствует, необходимо провести реконструкцию водозабора г.о. Отрадный для обеспечения качественным водоснабжением с.п. Черновка. Реализацию данных мероприятий по реконструкции и возведению сооружений по водоподготовке необходимо проводит поэтапно.Особое внимание следует уделять преимущественному использованию подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового централизованного водоснабжения поселка (переработка имеющихся схем и проектов водоснабжения, разведка и утверждение эксплуатационных запасов подземных вод). Неоспоримыми преимуществами подземных водоисточников является их защищенность от загрязнений природного и антропогенного происхождения. При этом в большинстве случаев не требуется проведение очистки воды и применения реагентов. При наличии в воде железа, наиболее характерного загрязнения для подземных вод, его удаление достигается доступными методами, несложными в эксплуатации. Запланированные мероприятия отражены в таблице 4.1.

Таблица 4.1. Мероприятия по системе водоснабжения, предусмотренные схемой территориального планирования.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № площадки) | Характеристика объекта (проектная) | Мероприятие (треб.кап. ремонт или реконструкция, строительство) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор | с. Черновка из водозабора г. Отрадный | Увеличить производительность на 195,81 м3/сут. | Расширение и реконструкция |
| 2 | Водозабор | п. Первомайский расположен на востоке поселка | Увеличить производительность на 123,94 м3/сут. | Расширение |
| 3 | Сети с. Черновка | Площадка №1, Площадка №2, Площадка №3, по ул. Октябрьская, Сапожкова | L= 4,14 км | Проектирование и строительство |
| 4 | Сети п. Первомайский | по ул. Школьная, Полевая, Ленина, Чапаевская, Первомайская | L= 3,455 км | Проектирование и строительство |

# 4.3. Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу из эксплуатации

Сведения о действующих объектах системы водоснабжения уже описывались раннее, выведения из эксплуатации объектов системы водоснабжения не планируется.

# 4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения

Информация о наличии действующих систем диспетчеризации на объектах системы водоснабжения с.п. Черновка не представлена. На стадии проектирования новых и при реконструировании старых объектов, проектирующая организация должна предусмотреть установку данных систем.

# 4.5. Сведения об обеспеченности зданий, строений и сооружений приборами учета воды

Данные об обеспеченности приборами учета, фактически установленных на объектах потребления воды, уже представлялись в таблице 3.5. в разделе 3.5. Согласно 261 ФЗ на существующих объектах потребления воды и вновь строящихся должны быть установлены приборы учета.

Согласно областной целевой программе «Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области» на 2011 – 2015 годы, на территории сельского поселения Черновка для целей жилищного строительства были выделены  земельные  участки  в  с. Черновка и п. Первомайский. Освоение этих территорий предполагает строительство  одно-  и  двухэтажных  жилых домов усадебного типа, при этом планируется увеличение численности населения на 813 человек к 2033 году. Все новые жилые дома  планируются  к  снабжению  холодной питьевой водой. Для этих целей необходимо построить новые водопроводные сети общей  протяжённостью  7,595  км.  Диаметр  труб  будет  составлять  100 мм, материал  – ПВХ. Также, согласно СНиП 2.04.02-84*,  на  новых  водопроводных сетях необходимо предусмотреть установку пожарных гидрантов, водоразборных колонок и прочих устройств и сооружений, обеспечивающих качественное и бесперебойное снабжение населения питьевой водой.

Проектируемые  трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм среднего типа по ГОСТ 18599-2001, которые укладываются на глубину не менее 2,1 м от поверхности земли до низа труб.

В водопроводных колодцах, выполненных из сборных железобетонных элементов, устанавливается запорная арматура, водоразборные колонки, пожарные гидранты.

# 4.6. Описание маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения

Трассы новых сетей проложены вдоль намеченных на перспективу дорог, границ населенного пункта. Трассы прокладки трубопроводов необходимо уточнить при разработке проектной документации.

# 4.7. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения

На основании проведенного обследования и прогнозу развития и освоения территории с.п. Черновка на период до 2033 года, составлены графические изображения существующей и перспективной водопроводной сети (рисунки 4.1. и 4.2.).

Рисунок 4.1.  Графическое изображение существующей и перспективной водопроводной сети с. Черновка.

Рисунок 4.2.  Графическое изображение существующей и перспективной водопроводной сети п. Первомайский.

# 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения сельского поселения Черновка. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшение здоровья и качества жизни граждан.

# 5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Для предотвращения неблагоприятного воздействия в процессе водоподготовки необходимо использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод фильтров.

Данная технология позволяет повысить экологическую безопасность водного объекта, исключив сброс промывных вод в водоем.

Выбор оптимального технологического режима осветления промывных вод должен основываться на получении максимального эффекта при минимальных затратах на реализацию процесса. Осветление производится в сооружениях отстойного типа, конструктивные параметры которых определяются продолжительностью процесса седиментации взвешенных частиц, функционально связанного с их плотностью, размерами, а, следовательно, и гидравлической крупностью.

# 5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие)

Соблюдение Правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора ПБ 09-594-03, позволит предотвратить вредное воздействие на окружающую среду.

Для водоочистки на водозаборе от г.о. Отрадный используется гипохлорит натрия.При использовании гипохлорита натрия, его транспортировка и хранение осуществляется при температуре от -10̊С до +20 ̊С. Хранить гипохлорит натрия следует в чистой емкости, имеющей естественную вентиляцию, в прохладном помещении без доступа солнечного света, а также при отсутствии кислот и химикатов с кислой реакцией, во избежание их возможных реакций. Необходимо исключить возможность протечек гипохлорита натрия.

Класс транспортировки: 8, III;

Класс химиката: едкий С.

# 6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предложение по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение водозаборных сооружений и водопроводных сетей на каждом этапе развития сельского поселения Черновка приведено в таблице 6.1.

Капитальные вложения в развитие системы водоснабжения сельского поселения Черновка обойдется в 11177,9 тыс. рублей.

Финансирование строительства сооружений и водопроводных сетей предлагается из следующих источников инвестиций строительства зданий:

- бюджет  сельского  поселения, муниципального района и области, заемные средства и прочие.

Таблица 6.1. Объем инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение водозаборных сооружений и водопроводных сетей.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изме-рения | Объемные показатели, всего | Цели мероприятия | Реализация мероприятий по этапам | Стоимость мероприятий (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013-2016 г. | 2017-2020 г. | 2021-2023 г. | 2024-2033 г. |  |
| 1 | Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации |
| 1.1. | Установка приборов учета водных ресурсов | шт. | 10 | Снижение потерь и неучтенных расходов воды | 500 | – | – | – | 500 |
| 2 | Мероприятия по увеличению производительности системы водоснабжения |  |
| 2.1. | Строительство водопроводных сетей, D=100 мм | п.м. | 7595 | Подключение новых потребителей новых жилых домов в количестве 271 шт. (площадки № 1, 2, 3, зона сущ.застройки) | 2135,6 | 2135,6 | 1601,7 | 4805,1 | 10677,9 |
|  | Итого: |  |  |  | 2635,6 | 2135,6 | 1601,7 | 4805,1 | 11177,9 |

# 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

# 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций уполномоченных на их эксплуатацию

На момент разработки настоящей схемы водоснабжения в сельском поселении Черновка не выявлено участков бесхозяйных сетей. В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться Статья 8, гл. 3 Закона «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ.

Выбор организации для обслуживания бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения производится в соответствии со ст. 8, гл. 3 Закона «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ.

В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водопроводные которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 Федерального закона N 416-ФЗ), со дня подписания с органом местного                            самоуправления поселения, городского округа

передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, организация, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два года со дня передачи в эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к качеству горячей воды, питьевой воды, если меньший срок не установлен утвержденными в соответствии с настоящим Федеральным законом планами мероприятий по приведению качества горячей воды, питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. На указанный срок допускается несоответствие качества подаваемой горячей воды, питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества горячей воды, питьевой воды, характеризующих ее безопасность.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2016 года № 108

Об отмене постановления Главы сельского поселения Черновка № 111 от 25.12.2013года   «Об утверждении схем водоснабжения и   теплоснабжения на территории сельского поселения Черновка»

В целях приведения правовых актов администрации сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области в соответствие с действующим законодательством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление Главы сельского поселения Черновка муниципального района  Кинель-Черкасский Самарской области от 25.12.2013 года  № 111 «Об утверждении схем водоснабжения и теплоснабжения на территории сельского поселения Черновка».

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Черновские вести» и разместить на официальном сайте сельского поселения Черновка в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Черновка,   Курцев Л.В.

Соучредители газеты «Черновские вести»: Администрация сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области.

Издатель Администрация сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области.

Адрес редакции: Самарская обл.,Кинель-Черкасский р-н, с. Черновка, ул. Школьная, 30. тел.:2-66-43

Газета выпускается не реже одного раза в месяц.

Газета распространяется бесплатно.

Тираж 150 экз.