Утверждена  решением

Собрания представителей сельского поселения

Черновка муниципального района

Кинель-Черкасский   Самарской области

№ 17-1 от 30.10.2014 г.

Программа комплексного развития сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области на 2014 – 2018 годы  и период до 2025 года

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области на 2014 – 2018 годы  и период до 2025 года

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Введение | 4 |
| --- | --- |
| 2. Паспорт программы | 7 |
| 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы с.п. Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области. Программный документ | 10 |
| 3.1. Количественное определение перспективных показателей развития МО | 10 |
| 3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы | 11 |
| 4. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения с.п. Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области. Программный документ | 20 |
| 5. Перспективные показатели развития муниципального образования для разработки программы с.п. Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области. Обосновывающие материалы. | 22 |
| 5.1. Характеристика сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области | 22 |
| 5.2. Демографическая ситуация. Прогноз численности и состава населения | 24 |
| 5.3. Прогноз развития промышленности | 26 |
| 5.4. Прогноз развития застройки с.п. Черновка | 27 |
| 6. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы с.п. Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области. Обосновывающие материалы. | 36 |
| 6.1. Система водоснабжения сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области. Прогноз спроса на услуги водоснабжения | 36 |
| 6.2. Система водоотведения сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области. Прогноз спроса на услуги водоотведения | 44 |
| 6.3. Система теплоснабжения сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области. Прогноз спроса на услуги теплоснабжения | 46 |
| 6.4. Система газоснабжения сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области. Прогноз спроса на услуги газоснабжения | 54 |
| 6.5. Система электроснабжения сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области. Прогноз спроса на услуги электроснабжения | 56 |
| 7. Финансовые потребности для реализации программы с.п. Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области. Обосновывающие материалы | 60 |
| 7.1. Система водоснабжения сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области. Финансовые потребности | 60 |
| 7.2. Система водоотведения сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области. Финансовые потребности | 64 |
| 7.3. Система теплоснабжения сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области. Финансовые потребности | 65 |
| 7.4. Система газоснабжения сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области. Финансовые потребности. | 73 |
| 7.5. Система электроснабжения сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области. Финансовые потребности. | 74 |
| 8. Организация реализации проектов программы с.п. Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение). Обосновывающие материалы | 76 |
| 8.1. Оценка суммарных затрат на реализацию Программы | 76 |
| 8.2. Характеристика основных источников финансирования. Структура финансирования | 77 |
| 8.3. Механизм реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры с.п. Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области | 78 |

# 1. Введение

# Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский  Самарской области на 2014 – 2018 годы и период до 2025 года (в дальнейшем – Программа) разработана в соответствии с документами территориального планирования. Правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативные документы:

- Федеральный закон от 30.12.2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 06 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

- Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ГД «О теплоснабжении».

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Закон Самарской области от 12 июля 2006 года № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области».

- Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 09 октября 2006 года № 129.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на перспективный период является важнейшим инструментом, обеспечивающим развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышающим качество производимых для потребителей коммунальных услуг, а также способствующим улучшению экологической ситуации на территории муниципального образования и сельского поселения.

Программа, в частности, для муниципального образования является:

- инструментом комплексного управления и оптимизации развития системы коммунальной инфраструктуры, т.к. позволяет увязать вместе по целям и темпам развития все коммунальные системы района, выявить проблемные точки и в условиях ограниченности ресурсов оптимизировать их для решения наиболее острых проблем муниципального образования и сельского поселения;

- инструментом управления (в том числе посредством мониторинга) предприятиями всех форм собственности, функционирующими в коммунальной сфере, т.к. позволяет влиять на планы развития и мотивацию этих организаций в интересах муниципального образования, а также с помощью системы мониторинга оценивать и контролировать деятельность данных организаций;

- необходимой базой для разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (в дальнейшем ОКК), которые, в свою очередь, являются обоснованием для установления тарифов на коммунальные услуги;

- механизмом эффективного управления муниципальными расходами, т.к. позволяет выявить первоочередные задачи муниципального образования в сфере развития коммунальной инфраструктуры, а также выявить реальные направления расходов ОКК;

- необходимое условие для получения финансовой поддержки на федеральном и областном уровнях.

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение коммуникациями коммунального характера земельных участков под застройку.

В основу формирования и реализации Программы положены следующие принципы:

- целепологания – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системность – рассмотрение Программы, как единой системы с учетом влияния разделов и мероприятий Программы;

- комплексность – формирование Программы во взаимосвязи с различными целевыми программами (на федеральном, областном, муниципальном уровнях), реализуемыми на территории муниципального образования и сельского поселения.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в части объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых и жидких бытовых отходов.

Таким образом, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области представляет собой увязанных по целям, задачам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения и муниципального образования на период 2014 – 2025 года, а также содержит перспективные мероприятия, сроки которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств. Основополагающим аспектом Программы является система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены механизмы реализации основных ее направлений, ожидаемые результаты реализации Программы и показатели оценки эффективности мероприятий, включенных в Программу.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие, под которым предполагается обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, долговременная экологическая безопасность сельского поселения и прилегающих территорий, рациональное использование всех ресурсов, современные методы организации инженерных систем.

Программа в полной мере соответствует государственной политике в сфере реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

2. Паспорт программы.

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области на 2014 – 2018 годы и период до 2025 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Министерства регионального развития РФ от 06 мая 2011года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ГД «О теплоснабжении». Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». Закон Самарской области от 12 июля 2006 года № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области». Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 09 октября 2006 года № 129. Генеральный план сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области. |
| Заказчик Программы | Администрация с.п. Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области |
| Разработчик Программы | ООО «АФ «Регул ОЛЕВ» |
| Цели Программы | Обеспечение потребителей всех категорий коммунальными услугами нормативного качества. Эффективное функционирование систем коммунальной инфраструктуры. Обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества. Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и оборудования. |
| Задачи Программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг. Совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг. Повышение операционной эффективности организаций коммунального комплекса (ОКК). |
| Исполнители Программы | Администрация сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, организации коммунального комплекса муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, филиалы энергоснабжающих/энергосетевых организаций Самарской области. |
| Срок и этапы реализации Программы | Реализация Программы планируется на 2014-2025 годы, в том числе по этапам: 1 этап 2014-2018 г; 2 этап 2019-2025 г. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы – 45889,0 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета сельского поселения Черновка м.р. Кинель-Черкасский – 458,9 тыс. руб. средств бюджета м.р. Кинель-Черкасский – 1376,7 тыс. руб. средств областного либо федерального бюджета – 4588,9 тыс. руб. средств иных источников – 39464,5 тыс. руб. |
| Целевые показатели Программы | По системам водоснабжения: строительство новых водопроводных сетей Ду=100 мм, протяженностью 7595 м.; увеличение производительности системы водоснабжения на 263,49 м3/сут; установка приборов учета водных ресурсов на водозаборных сооружениях, водоводах; обеспечение требований к качеству воды, установленных СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». По системам водоотведения: строительство водонепроницаемых выгребов для новой застройки; улучшение экологической ситуации. По системам теплоснабжения: увеличение мощности системы теплоснабжения на 3,26 Гкал/час. По системам газоснабжения: строительство новых газопроводных сетей Ду=100 мм, протяженностью 11561 м.; установка ШГРП производительностью до 375 м3/час. По системам электроснабжения: строительство новых воздушных линий электропередач протяженностью 2,7 км.; установка трансформаторных подстанций общей мощностью 830 кВА. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации программных мероприятий и выполнением поставленных задач на основании «Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 г. №48 осуществляет координатор выполнения Программы – администрация сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области. Юридические лица, эксплуатирующие системы коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, осуществляют производственный контроль. |

# 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы с.п. Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области. Программный документ.

3.1. Количественное определение перспективных показателей развития МО.

К перспективным показателям развития муниципального образования относятся:

- динамика численности населения;

- динамика ввода, сноса и капитального ремонта многоквартирных домов;

- динамика частной застройки;

- площади бюджетных организаций;

- площади административно-коммерческих зданий;

- прогнозируемые изменения в промышленности на весь период разработки программы.

В данном подразделе Программы приведены перспективные показатели в количественном выражении. Обоснование их определения на основе проведенного анализа приведено в разделе 5 настоящей Программы «Перспективные показатели развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы с.п. Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области. Обосновывающие материалы».

Таблица 3.1. Динамика численности населения.

| Показатель | 2010 г. | 2011 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2018 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | прогноз |
| Численность населения, чел. | 1669 | 1683 | 1740 | 1794 | 1942 | 2201 |

В рассматриваемом периоде изменения в сфере многоквартирных домов не предусмотрены.

Динамика частной жилой застройки

В населенных пунктах сельского поселения Черновка преобладают малоэтажные жилые дома, со стенами из кирпича или дерева.

Жилая застройка села Черновка представлена несколькими типами жилых домов:

- индивидуальными одно-двух-этажными с приусадебными участками;

- блокированными двухквартирными с приусадебными участками;

- секционными многоквартирными домами малой и средней этажности (2 этажа – 5 этажей).

За последние 3 года жилые дома не сносились.

Общая площадь жилищного фонда составляет 30000 м2, в том числе государственный (муниципальный) фонд – 3100 м2, частный фонд – 26900 м2.

Таблица 3.2. Динамика частной жилой застройки в 2014-2025 годах.

| Перспективные потребители | Площадь зданий, м2 |
| --- | --- |
| с. Черновка, Площадка №1, 68 инд. ж. домов | 10200 |
| с. Черновка, Площадка №2, 13 инд. ж. домов | 1950 |
| с. Черновка, Площадка №3, 20 инд. ж. домов | 3000 |
| п. Первомайский, ул. Школьная, 53 инд. ж. домов | 7950 |
| Всего | 23100 |

Прогноз развития застройки общественно-делового назначения.

Общественный центр сельского поселения Черновка сформирован в селе Черновка по улицам Школьная и Ленина, в центральной части села Черновка. Кроме того, в соответствии с радиусами обслуживания населения по территории административного центра размещаются объекты школьного образования, здравоохранения, бытового обслуживания и торговли.

В поселке Первомайский общественно-деловой центр расположении на ул. Садовая в центральной части поселка.

Проектом генерального плана сельского поселения Черновка планируется построить следующие административно-общественные здания:

с. Черновка

- ФОК - физкультурно-оздоровительный комплекс в существующей застройке ул. Чапаевская;

- Детский сад на 25 мест ПЛОЩАДКА №1;

- Детский сад на 25 мест ПЛОЩАДКА №3;

- Магазин торговой площадью 80 м. кв ПЛОЩАДКА №1;

- Магазин торговой площадью 100 м. кв в сущ. застройке на ул. Ленина;

- Магазин торговой площадью 70 м. кв ПЛОЩАДКА №3, ул. Сапожкова;

- Кафе на 80 мест ПЛОЩАДКА №3;

- Комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания с прачечной на 50 кг белья в смену, химчисткой в сущ. застройке, ул. Сапожкова;

- Церковь;

п. Первомайский

- ФАП с аптекой в сущ. застройке на ул. Школьная;

- Кафе на 30 мест в сущ. застройке;

- Комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания с прачечной на 10 кг белья в смену, химчисткой в сущ. застройке, ул. Школьная;

- Отделение связи в сущ. застройке, ул. Школьная;

- Магазин торговой площадью 60 м. кв. в сущ. застройке, ул. Полевая;

- Магазин торговой площадью 60 м. кв. в сущ. застройке, ул. Крестьянская.

Прогноз развития застройки промышленного и сельскохозяйственного  назначения.

Мероприятиями СТП Самарской области и муниципального района Кинель-Черкасский не предусматривается размещение новых производств на территории сельского поселения Черновка.

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

Подробное определение прогнозного спроса на коммунальные ресурсы производится в разделе 6 настоящей Программы. В настоящем разделе приводятся результирующие показатели прогнозного спроса на коммунальные услуги с разбивкой по их видам.

Прогноз спроса на услуги водоснабжения.

Таблица 3.3. Перспективные значения увеличения потребления воды в с.п. Черновка в жилом секторе.

| п.п | Площадки застройки | Кол-во потребителей, чел. | Ед. изм. | Уд. расход воды в сутки | Удельный показатель нагрузки по водопотреблению на хоз. питьевые нужды, м3/сут | Пожаротушение, м3/сут | Полив, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Частнаяе жилая застройка |
| 1.1 | с. Черновка, Площадка №3, 30 инд. ж. домов | 90 | литр/чел в сутки | 175 | 15,75 | 54 | 6,30 |
| 1.2 | с. Черновка, уплотнение сущ. застройки по ул. Сапожкова 6 инд.ж.д | 18 | литр/чел в сутки | 175 | 3,15 |  | 1,26 |
| 1.3 | с. Черновка, Площадка №1, 120 инд. ж. домов | 360 | литр/чел в сутки | 175 | 63 |  | 25,20 |
| 1.4 | с. Черновка, Площадка №2, 23 инд. ж. домов | 69 | литр/чел в сутки | 175 | 12,08 |  | 4,83 |
| 1.5 | п. Первомайский, уплотнение сущ. застройки от ул. Школьной до южной границы поселка, 92 инд. ж.д. | 276 | литр/чел в сутки | 175 | 48,30 | 54 | 19,32 |
|  | Итого | 813 |  |  | 142,3 | 108 | 56,91 |
|  | ИТОГО общая нагрузка |  |  |  | 307,19 |

Таблица 3.4. Перспективные значения увеличения потребления воды административно-общественными зданиями в с.п. Черновка.

| п.п | Площадки застройки | Мощность, чел. | Ед. изм. | Уд. расход воды в сутки | Удельный показатель нагрузки по водопотреблению на хоз. питьевые нужды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Клубный зал в комплексе с ФОК | 450 мест | литр/место | 3 | 1,35 |
| 2.2 | Культурно-досуговый центр, кружки 4 каб.х36 м2, с библиотекой на 12 тыс. ед. хранения и 12 читат. мест (Реконструкция) | 12 мест | литр/место | 8,6 | 0,10 |
| 2.3 | Магазин общей торговой площадью | 100 м2 | 20 м2 торгового зала | 250 | 1,25 |
| 2.4 | Церковь |  | литр/1 работающего | 10 | 0,05 |
| 2.5 | Детский сад | 25 мест | литр/1 ребенка | 21,5 | 0,54 |
| 2.6 | Магазин общей торговой площадью | 80 м2 | 20 м2 торгового зала | 250 | 1,00 |
| 2.7 | Детский сад | 25 мест | литр/1 ребенка | 21,5 | 0,54 |
| 2.8 | Магазин общей торговой площадью | 70 м2 | 20 м2 торгового зала | 250 | 0,88 |
| 2.9 | Кафе | 80 мест | литр/ 1 место | 10 | 0,8 |
| 2.10 | Комплексное предприятие коммунально – бытового обслуживания с прачечной самообсл., пунктом приема химчистки | 10 рабочих мест 50 кг белья/смену | литр/1 кг сухого белья | 75 | 3,75 |
| 2.11 | Фельдшерско-акушерского пункта с размещением аптеки |  | литр/1 работающего | 12 | 0,048 |
| 2.12 | Магазин общей торговой площадью (на ул.Полевой) | 60 м2 | 20 м2 торгового зала | 250 | 0,75 |
| 2.13 | Магазин общей торговой площадью (на ул.Крестьянской) | 60 м2 | 20 м2 торгового зала | 250 | 0,75 |
| 2.14 | Комплексное предприятие коммунально – бытового обслужив. с прачечной самообсл., пунктом приема химчистки | 2 рабочих мест 10 кг белья/смену | литр/1 кг сухого белья | 75 | 0,75 |
| 2.15 | Отделение связи на 1 окно |  | литр/1 работающего | 12 | 0,024 |
|  | ИТОГО потребление в год, тыс. м3 |  |  |  | 4,589 |

Таблица 3.5. Прогноз спроса на услуги водоснабжения в с.п. Черновка.

| п.п | Категория потребителей | Потребление воды в 2013 г., м3 | Потребление воды в 2018 г., м3 | Потребление воды в 2025 г., м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население (частная жилая застройка) | 18000 | 39644 | 61288 |
| 2 | Организации | 800 | 3096 | 5392 |
| 3 | ИТОГО | 18800 | 42740 | 66680 |

Прогноз спроса на услуги водоотведения.

Таблица 3.6. Перспективные значения прироста услуг водоотведения в с.п. Черновка.

| п.п | Площадки застройки | Кол-во потребителей, чел. | Ед. изм. | Уд. расход сточных вод в сутки | Удельный показатель нагрузки по водоотведению на хоз. питьевые нужды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Частная жилая застройка |
| 1.1 | с. Черновка, Площадка №1, 120 инд. ж. домов | 360 | литр/чел в сутки | 240 | 86,4 |
| 1.2 | с. Черновка, Площадка №2, 23 инд. ж. домов | 69 | литр/чел в сутки | 240 | 16,56 |
| 1.3 | с. Черновка, Площадка №3, 36 инд. ж. домов | 108 | литр/чел в сутки | 240 | 25,92 |
| 1.4 | п. Первомайский, ул. Школьная, 92 инд. ж .дом | 276 | литр/чел в сутки | 240 | 66,24 |
|  | ИТОГО сточных вод в год, м3 |  |  |  | 71218,8 |
| 2.Административно-коммерческие и производственные объекты |
| 2.1 | Клубный зал в комплексе с ФОК | 450 мест | литр/место | 3 | 1,35 |
| 2.2 | Культурно-досуговый центр, кружки 4 каб.х36 м2, с библиотекой на 12 тыс. ед. хранения и 12 читат. мест (Реконструкция) | 12 мест | литр/место | 8,6 | 0,1 |
| 2.3 | Магазин общей торговой площадью | 100 м2 | 20 м2 торгового зала | 250 | 1,25 |
| 2.4 | Церковь | 0 | литр/1 работающего | 10 | 0,05 |
| 2.5 | Детский сад | 25 мест | литр/1 ребенка | 21,5 | 0,54 |
| 2.6 | Магазин общей торговой площадью | 80 м2 | 20 м2 торгового зала | 250 | 1 |
| 2.7 | Детский сад | 25 мест | литр/1 ребенка | 21,5 | 0,54 |
| 2.8 | Магазин общей торговой площадью | 70 м2 | 20 м2 торгового зала | 250 | 0,88 |
| 2.9 | Кафе | 80 мест | литр/ 1 место | 10 | 0,8 |
| 2.10 | Комплексное предприятие коммунально – бытового обслуживания с прачечной самообсл., пунктом приема химчистки | 10 рабочих мест 50 кг белья/смену | литр/1 кг сухого белья | 75 | 3,75 |
| 2.11 | Фельдшерско-акушерского пункта с размещением аптеки |  | литр/1 работающего | 12 | 0,048 |
| 2.12 | Магазин общей торговой площадью (на ул.Полевой) | 60 м2 | 20 м2 торгового зала | 250 | 0,75 |
| 2.13 | Магазин общей торговой площадью (на ул.Крестьянской) | 60 м2 | 20 м2 торгового зала | 250 | 0,75 |
| 2.14 | Комплексное предприятие коммунально – бытового обслужив. с прачечной самообсл., пунктом приема химчистки | 2 рабочих мест 10 кг белья/смену | литр/1 кг сухого белья | 75 | 0,75 |
| 2.15 | Отделение связи на 1 окно |  | литр/1 работающего | 12 | 0,024 |
|  | ИТОГО сточных вод в год, м3 |  |  |  | 75811,2 |

Таблица 3.7. Прогноз спроса на услуги водоотведения в с.п. Черновка.

| п.п | Категория потребителей | Потребление воды в 2018 г., м3 | Потребление воды в 2025 г., м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население (частная жилая застройка) | 35609 | 71219 |
| 2 | Организации | 2296 | 4592 |
| 4 | ИТОГО | 37906 | 75811 |

По прогнозу к 2025 году 94% отведённой воды будет приходится на жилой сектор.

Прогноз спроса на услуги теплоснабжения.

Таблица  3.8. Прирост тепловой нагрузки в зонах действия усадебной жилой застройки.

| Перспективные потребители тепловой энергии | Площадь зданий, м2 | Удельная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| с. Черновка, Площадка №1, 68 инд. ж. домов | 10200 | 1,33 |
| с. Черновка, Площадка №2, 13 инд. ж. домов | 1950 | 0,26 |
| с. Черновка, Площадка №3, 20 инд. ж. домов | 3000 | 0,39 |
| п. Первомайский, ул. Школьная, 53 инд. ж. домов | 7950 | 1,04 |
| Всего | 23100 | 3,02 |

Таблица  3.9. Прирост тепловой нагрузки административно-общественных зданий (бюджетных организаций).

| N п.п. | Наименование | Мощность | Расход тепла Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  | село Черновка. |
| 1.1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом | 12х24=288 м2 | 0,272 |
| 1.2 | Клубный зал в комплексе с ФОК | 450 мест | 0,403 |
| 1.3 | Культурно-досуговый центр, кружки 4 каб.х36 м2, с библиотекой на 12 тыс. ед. хранения и 12 читат. мест (Реконструкция) |  | 0,382 |
| 1.4 | Магазин общей торговой площадью | 100 м2 | 0,018 |
| 1.5 | Церковь |  | 0,020 |
| 1.6 | Детский сад | 25 мест | 0,065 |
| 1.8 | Магазин общей торговой площадью | 80 м2 | 0,014 |
| 1.9 | Детский сад | 25 мест | 0,065 |
| 1.10 | Магазин общей торговой площадью | 70 м2 | 0,014 |
| 1.11 | Кафе | 80 мест | 0,068 |
| 1.12 | Комплексное предприятие коммунально – бытового обслуживания с прачечной самообсл., пунктом приема химчистки | 10 рабочих мест 50 кг белья/смену | 0,108 |
|  | поселок Первомайский |
| 2.1 | Фельдшерско-акушерского пункта с размещением аптеки |  | 0,016 |
| 2.2 | Магазин общей торговой площадью (на ул.Полевой) | 60 м2 | 0,014 |
| 2.3 | Магазин общей торговой площадью (на ул.Крестьянской) | 60 м2 | 0,014 |
| 2.4 | Комплексное предприятие коммунально – бытового обслужив. с прачечной самообсл., пунктом приема химчистки | 2 рабочих мест 10 кг белья/смену | 0,051 |
| 2.5 | Отделение связи на 1 окно |  | 0,012 |

Таблица 3.10. Перспективные тепловые нагрузки в 2025 году с.п. Черновка с разделением по объектам строительства.

| Потребители тепловой энергии | Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, Гкал/час |
| --- | --- |
|  | Значение на 2013 год | Значение на расчетный срок (до 2025 года) |
| Жилая зона, в том числе: | 4,901 | 6,689 |
| Индивидуальные жилые дома | 0,033 | 0,033 |
| Многоквартирные жилые дома | 4,868 | 6,656 |
| Общественно- деловая зона | 0,395 | 1,863 |
| Зона производственного использования | 0 | 0 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 0 | 0 |
| Все потребители | 5,30 | 8,552 |

Прогноз спроса на услуги газоснабжения.

Таблица 3.11. Расчет расхода газа на новое строительство, отдельно для каждого потребителя.

| N по ГП | Площадки | Кол-во жил. дом. | Расход газа м3/час | Протяжённость сетей км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На хозбыт. жил. дом. | в кач-ве топлива для . жил. дом. | На соцкульт-быт |  |
|  | село Черновка. |
|  | Согласно СТП |
| 1.1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом |  |  |  | 42,73 |  |
|  | Согласно генерального плана |
|  | В существующей застройке |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Клубный зал в комплексе с ФОК |  |  |  | 63,14 |  |
| 1.4 | Культурно-досуговый центр, кружки 4 каб.х36 м2, с библиотекой на 12 тыс. ед. хранения и 12 читат. мест |  |  |  | 59,89 |  |
| 1.5 | Магазин общей торговой 100 м2площадью |  |  |  | 2,82 |  |
| 1.6 | Церковь |  |  |  | 3,14 |  |
|  | Площадка №1 |
| 1.8 | Детский сад |  |  |  | 10,12 |  |
| 1.9 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 2,26 |  |
|  | Площадка №3 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Детский сад |  |  |  | 10,12 |  |
| 1.11 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 2,20 |  |
| 1.12 | Кафе |  |  |  | 95,37 |  |
| 1.13 | Комплексное предприятие коммунально – бытового обслуживания с прачечной самообслуж., пунктом приема химчистки |  |  |  | 16,94 |  |
| 1.14 | Площадка №1 | 120 | 27,46 | 278,46 |  | 2,591 |
| 1.15 | Площадка №2 | 23 | 7,76 | 53,37 |  | 0,815 |
| 1.16 | Площадка №3 | 30 | 9,38 | 69,62 |  | 1,142 |
| 1.17 | Уплотнение существующей застройки по ул.Сапожкова | 6 | 2,94 | 13,92 |  | 0,259 |
|  | Итого |  | 771,64 | 4,807 |
|  | поселок Первомайский |
|  | Согласно СТП |
| 2.1 | Фельдшерско-акушерского пункта с размещением аптеки |  |  |  | 2,51 |  |
|  | Согласно генерального плана |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Магазин общей торговой площадью (на ул.Полевой) |  |  |  | 2,12 |  |
| 2.3 | Магазин общей торговой площадью (на ул.Крестьянской) |  |  |  | 2,12 |  |
| 2.4 | Комплексное предприятие коммунально – бытового обслуживания с прачечной самообсл., пунктом приема химчистки |  |  |  | 8,00 |  |
| 2.5 | Отделение связи на 1 окно |  |  |  | 1,88 |  |
| 2.6 | Уплотнение существующей застройки от ул.Школьной до южной границы н.п. | 92 | 21,39 | 213,49 |  | 6,754 |
|  | Итого |  | 251,51 | 6,754 |
|  | Итого |  | 1 023,15 | 11,561 |

Прогноз спроса на услуги электроснабжения.

Таблица 3.12. Расчет электрической мощности нового строительства.

| № пп | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность, кВт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Село Черновка |  |  |  |  |
|  | Площадка N1 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома | n=68 |  |  | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | Удел. расч. нагрузка |  |  |  |  |
|  | на индивидуальный жилой дом | 0,89 |  |  |  |
|  | Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | 60,52 | 1 | 60,52 |  |
| 2 | Магазин 80 м2 | 18,4 | 0,8 | 15 |  |
| 3 | Дет сад на 25 м | 25 | 0,4 | 10 |  |
| 4 | Наружное освещение | 3 | 1 | 3 |  |
| 4 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 88,52 |  |
| 5 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 6 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 95,18 |  |
| 7 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 250кВА-1шт |  |
| 8 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,38 |  |  |
| 9 | Длина ВЛ-6кВ |  | 750м |  |  |
|  | Площадка N2 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома | n=13 |  | К существующим сетям | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | Удел. расч. нагрузка | 1,4 |  |  |  |
|  | на индивидуальный жилой дом |  |  |  |  |
|  | Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | 18,2 |  |  |  |
|  | Площадка N3 уплотнение по ул.Сапожкова в центральной ее части |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома | n=20 |  |  | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | Удел. расч. нагрузка |  |  |  |  |
|  | на индивидуальный жилой дом | 1,3 |  |  |  |
|  | Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | 26 | 0,4 | 10,4 |  |
| 2 | Наружное освещение | 2 | 1 | 2 |  |
|  | уплотнение по ул.Сапожкова в северной ее части |  |  |  |  |
| 3 | Магазин | 16,1 | 0,8 | 13 |  |
| 4 | Кафе на 80 м | 83,2 | 1 | 83,2 |  |
| 5 | КБО на 10 м | 30 | 0,8 | 24 |  |
| 6 | Культурно-досуговый центр, кружки 4 каб.х36 м2, с библиотекой на 12 тыс. ед. хранения и 12 читат. мест | 92 | 0,8 | 8 |  |
| 7 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 158,8 |  |
| 8 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 9 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 170,8 |  |
| 10 | Мощность трансформаторов |  |  | Замена существующей п/ст-ии на п/ст. с тр-ром 400кВА |  |
| 1 | ФОК со спортзалом и бассейном+клубным залом | 133 |  | 133 |  |
| 2 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 133 |  |
| 3 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 4 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 143 |  |
| 5 | Мощность трансформаторов |  |  | 2х160 кВА-1шт |  |
| 6 | Длина ВЛ-6кВ |  | 700м |  |  |
| 1 | Детский сад на 25м | 25 |  | К существующим сетям |  |
| 2 | Магазин 100м2 по ул.Ленина | 23 |  | К существующим сетям |  |
| 3 | Церковь на ул.Ленина | 25 |  | К существующим сетям |  |
| 4 | Очистные сооружения - за границей села в юго-западной части с.п.Черновка | 50 | 1 | 50 |  |
|  | Мощность трансформаторов |  |  | 1х100 кВА-1шт |  |
|  | Длина ВЛ-6кВ |  | 100м |  |  |
|  | п.Первомайский |  |  |  |  |
| 1 | Уплотнение существующей застройки в южной части от ул.Школьной |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома | n=53 |  |  | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г |
|  | Удел. расч. нагрузка |  |  |  |  |
|  | на индивидуальный жилой дом | 0,86 |  |  |  |
|  | Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | 45,58 | 1 | 45,58 |  |
| 2 | КБО на 2р.м.,прачечной,пункт приема химчистки | 15 | 0,5 | 7,5 |  |
| 3 | Отделение связи на 1окно | 8 | 0,6 | 4,8 | , |
| 4 | Наружное освещение | 2 | 1 | 2 |  |
| 5 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 59,88 |  |
| 6 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 7 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 64,4 |  |
| 8 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х160 кВА-1шт |  |
| 9 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,40 |  |  |
| 10 | Длина ВЛ-6кВ |  | 100 м |  |  |
| 1 | Размещение дет.сада в школе N3 | 20 |  | К существующим сетям |  |
| 2 | ФАП с аптекой | 10 |  | К существующим сетям |  |

# 4. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения с.п. Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области. Программный документ.

Суммарные затраты на реализацию всего комплекса мероприятий Программы на срок 2014-2025 гг. составляют 45889,0 тыс. руб., в т.ч. капитальные затраты в сумме 40972,3 тыс. рублей.

Таблица  4.1. Суммарные затраты по реализацию мероприятий Программы, тыс. рублей.

| Показатель | Сумма | 2014-2018 гг. | 2019-2025 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| Капитальные затраты, в т.ч. | 40972,3 | 18035,3 | 22937,0 |
| по системе водоснабжения | 6906,7 | 3169,5 | 3737,3 |
| по системе водоотведения | 8468,8 | 3528,6 | 4940,1 |
| по системе теплоснабжения | 8062,5 | 4031,3 | 4031,3 |
| по системе газоснабжения | 15119,3 | 6299,7 | 8819,6 |
| по системе электроснабжения | 2415,0 | 1006,25 | 1408,8 |
| Непредвиденные расходы | 4097,2 | 1803,5 | 2293,7 |
| Управление ПКРСКИ | 819,4 | 360,7 | 458,7 |
| Итого затраты, тыс. руб. | 45889,0 | 20199,6 | 25689,4 |

Общая смета затрат Программы рассчитывалась по базовым капитальным затратам, уточнение и проверка объективности которых в данной работе не производилась. Точный размер данных затрат рассчитывается в рамках инвестиционных и производственных программ коммунальных предприятий с.п. Черновка муниципального района Кинель-Черкасский. Дополнительно были учтены:

- непредвиденные  затраты, связанные с физически непредвиденными расходами и ростом цен, в размере 10% от величины капитальных затрат;

- затраты на управление Программы, в размере 2% от величины капитальных затрат.

На данный момент тарифы на услуги организаций коммунального комплекса с.п. Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области не содержат инвестиционной надбавки, позволяющей финансировать из тарифов строительство и (или) модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.

Отсутствие информации о существующей доле затрат населения на ЖКУ и энергетические ресурсы, не позволяет произвести расчет возможности внедрения инвестиционной надбавки в тарифе ОКК.

Учитывая низкий уровень доходов населения в сельском поселении Черновка, при разработке Программы, было сделано допущение о невозможности финансирования мероприятий Программы за счет инвестиционных надбавок.

Исходя из рассмотренных ограничений по источникам финансирования  мероприятий Программы,  была определена структура финансирования. Основной смысл структуры заключается в финансировании мероприятий Программы в большей степени их внебюджетных источников  –  заемные средства (кредиты банков, международных финансовых организаций, лизинг) и средства энергосервисных компаний.

Таблица  4.2. Структура финансирования мероприятий Программы.

| Показатель | Сумма, тыс. руб. | Доля, % | 2014-2018 гг. | 2019-2025 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет Самарской области | 4588,9 | 10 | 2020,0 | 2568,9 |
| Бюджет муниципального района Кинель-Черкасский | 1376,7 | 3 | 606,0 | 770,7 |
| Бюджет сельского поселения | 458,9 | 1 | 202,0 | 256,9 |
| Фонд энергосбережения | 458,9 | 1 | 202,0 | 256,9 |
| Заемные средства | 11472,2 | 25 | 5049,9 | 6422,3 |
| Энергосервисные компании | 27533,4 | 60 | 12119,7 | 15413,6 |
| ИТОГО | 45889,0 | 100 | 20199,6 | 25689,4 |

5. Перспективные показатели развития муниципального образования для разработки программы с.п. Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области. Обосновывающие материалы.

5.1. Характеристика сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области.

Сельское поселение Черновка, с административным центром в селе Черновка, расположено в южной части Кинель-Черкасского муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области на границе с Борским и Богатовским муниципальными районами.

Сельское поселение Черновка граничит с муниципальными образованиями Кинель-Черкасского района:

- Ерзовка,

- Кинель-Черкассы,

- Муханово.

А также сельское поселение Черновка граничит с городским округом Отрадный.

В  состав сельского поселения входят два населённых пункта:

- село Черновка, административный центр;

- поселок Первомайский.

Ведущими отраслями  экономики  сельского поселения  являются: сельскохозяйственное производство и нефтяная промышленность.

Преобладающей национальностью сельского поселения являются  – русские.

В настоящее время развитие сельского поселения Черновка производится исходя из Генерального плана разработанного ГУП Самарской области «ТеррНИИгражданпроект» в 2013 году.

Рисунок 5.1. Карта сельского поселения Черновка.

Административно-территориальное деление муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области  представлено на рисунке 5.1.

Рисунок 5.1. Административно-территориальное деление муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области.

Природные ресурсы и климатические условия.

Сельское поселение Черновка расположено в умеренно континентальном климатическом поясе. Зима длиться в среднем 5 месяцев. Самым холодным месяцем в году является январь со средней температурой воздуха -13 °С. Температура воздуха в зимние месяцы может понижаться до -40 °С.

Гидрографическая сеть территории с.п. Черновка представлена реками Сухая и Мокрая Черновка; многочисленными озерами и родниками. Кроме того в границах проектирования располагается множество эпизодических водотоков в оврагах (в частности временные водотоки в оврагах Конопляный, Крестовый, Липовый, Борисов, Березовый и Вязники).

Природные рекреационные ресурсы с.п. Черновка представлены лесами, лесостепями, а также акваторией и прибрежными территориями рек Мокрая и Сухая Черновка; озер и прудов, используемые жителями для отдыха и рыболовства.

Территория в границах проектирования в целом имеет спокойный рельеф, живописный ландшафт, благоприятные климатические условия, что делает возможным развитие разнообразных видов рекреации, оздоровления населения и туризма.

5.2. Демографическая ситуация. Прогноз численности и состава населения.

Численность населения сельского поселения Черновка по данным на 01.01.2014 года составляет 1740 чел.

Село Черновка относится к средним сельским населенным пунктам с численностью жителей от 1000 до 1500 чел. (фактическая численность 1451 чел.).

Поселок Первомайский относится к средним сельским населенным пунктам с численностью жителей от 200 до 1000 чел. (фактическая численность 289 чел.).

По данным на начало 2014 года средний размер домохозяйства в Самарской области составляет 2,5 человека, в м.р. Кинель-Черкасский – 2,3 человека. С учетом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области, а также с улучшением демографической ситуации в с.п. Черновка, уменьшением коэффициента смертности и стабильно положительным сальдо миграции, средний размер домохозяйства в перспективе может увеличиться до 3-х человек.

Для сельского поселения Черновка, как и для района и области в целом, характерен процесс сокращения численности населения. Основной причиной естественной убыли населения района являются болезни системы кровообращения и новообразования. Миграционная ситуация в сельском поселении в 2012 году характеризовалась притоком населения. Основную часть мигрантов составляют люди трудоспособного возраста.

Основные показатели демографической ситуации в сельском поселении приведены ниже в таблицах 5.1-5.5.

Таблица 5.1. Динамика численности постоянного населения.

| Показатель | 01.01.2007 | 01.01.2009 | 01.01.2011 | 01.01.2012 | 01.01.2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.п. Черновка | 1717 | 1747 | 1669 | 1683 | 1740 |
| п. Первомайский | 369 | 314 | 301 | 306 | 289 |
| с. Черновка | 1348 | 1433 | 1368 | 1377 | 1451 |

С 2011 года численность населения сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области возрастала.

Таблица 5.2. Динамика уровня рождаемости.

| Год | Число родившихся (чел.) | Число родившихся на 1000 человек населения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сельское поселение Черновка | Самарская область | Российская федерация |
| 2008 г. | 9 | 5,2 | 11,4 | 12,0 |
| 2009 г. | 10 | 5,7 | 11,5 | 12,3 |
| 2010 г. | 20 | 11,7 | 11,6 | 12,5 |

Таблица 5.3. Динамика уровня смертности.

| Год | Число умерших (чел.) | Число умерших на 1000 человек населения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сельское поселение Черновка | Самарская область | Российская федерация |
| 2008 г. | 12 | 6,9 | 15,0 | 14,5 |
| 2009 г. | 20 | 12 | 14,6 | 14,1 |
| 2010 г. | 34 | 20,5 | 15,2 | 14,2 |

Таблица 5.4. Динамика коэффициента естественной убыли.

| Год | Коэффициент естественной убыли |
| --- | --- |
|  | Сельское поселение Черновка | Самарская область | Российская федерация |
| 2008 г. | -1,7 | -3,6 | -2,5 |
| 2009 г. | -6,3 | -3,1 | -1,8 |
| 2010 г. | -8,8 | -3,6 | -1,7 |

Таблица 5.5. Состав населения на начало 2012 года.

| № п/п | Показатели | Количество, чел. | % от общей численности населения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Дети: | 303 | 18,0 |
|  | до 6 лет | 127 | 7,5 |
|  | от 7 до 15 | 142 | 8,5 |
|  | от 16 до 17 лет | 34 | 2,0 |
| II. | Из общей численности населения: | 1683 | 100,0 |
| 1. | Население моложе трудоспособного возраста | 269 | 16,0 |
| 2. | Население трудоспособного возраста | 968 | 57,5 |
|  | женщины от 16 до 54 лет | 426 | 25,3 |
|  | мужчины от 16 до 59 лет | 542 | 32,2 |
| 3. | Население старше трудоспособного возраста: | 446 | 26,5 |
|  | женщины старше 54 лет | 313 | 18,6 |
|  | мужчины старше 59 лет | 133 | 7,9 |

Таблица 5.6. Прогноз состава населения на 2025 год.

| № п/п | Показатели | Количество, чел. |
| --- | --- | --- |
| I. | Общая численность населения | 2201 |
| II. | Дети, в т.ч. в возрасте: | 397 |
|  | до 6 лет | 166 |
|  | от 7 до 15 | 186 |
|  | от 16 до 17 лет | 45 |
| III. | Население трудоспособного возраста | 1266 |
| IV. | Население старше трудоспособного возраста | 584 |

Численность населения Самарской области за рассматриваемый период постепенно сокращалась. Подобная тенденция характерна для подавляющего большинства регионов и в целом для Российской Федерации.

Однако положительным фактором является уменьшение темпов убыли численности населения Самарской области. Причинами, как уже отмечалось, могут являться предпринимаемые государством меры по стимулированию рождаемости, повышению продолжительности жизни, регулированию миграционных процессов.

Характер изменения численности населения сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области носит более неоднозначный характер.

На протяжении анализируемого периода количество рождений на 1000 человек (коэффициент рождаемости) постоянно увеличивалось. Однако в рассматриваемом периоде коэффициент рождаемости не превышал коэффициент смертности, таким образом, лишь  миграционный приток обеспечил увеличение численности населения сельского поселения.

Таблица 5.7. Прогноз демографической ситуации в сельском поселении.

| Показатель | 2010 г. | 2011 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2018 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | прогноз |
| Численность населения, чел. | 1669 | 1683 | 1740 | 1794 | 1942 | 2201 |

Прогноз численности населения сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области был проведен на основании перспективных показателей Генерального плана. Данный прогноз численности населения с.п. Черновка рассчитан с учетом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области, а также с улучшением демографической ситуации в с.п. Черновка, уменьшением коэффициента смертности и стабильно положительным сальдо миграции, с учетом территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство.

5.3. Прогноз развития промышленности.

На территории сельского поселения Черновка ведут свою деятельность сельхозпредприятия ООО СХП «Черновское», КФХ «Габриеляна», ООО «Хвалынское», (растениеводство), И.П. «Закиев» и  ИП «Федорова Т.Г.» (животноводство), ООО «Стандарт» (перерабатывающее производство, мельница)

В п. Первомайский  ЦДНГ-8 (цех по добыче нефти и газа).

Перечень действующих предприятий расположенных на территории сельского поселения Черновка приведен в таблице 5.8.

Таблица 5.8. Объекты производственного использования сельского поселения Черновка

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ХАРАКТЕР ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | отделение №3 СПК им. Ленина | с внешней северной стороны п. Первомайский | МТС, гаражи |
| 2 | Склад ООО "Хвалынское" | с.Черновка, к западу от ул. Комсомольская | склад зерна |
| 3 | ООО СПХ "Черновское" | с.Черновка, ул.50 лет Октября | МТС, гаражи, зерносклад |
| 4 | ООО «Стандарт» | с.Черновка, ул.50 лет Октября | свинарник - 150 голов |
| 5 | ООО «Стандарт» | с.Черновка , пром.зона | мукомольное производство |
| 6 | ООО «Стандарт» Склады | с.Черновка ,пром.зона | мукомольное производство |
| 7 | Склады КФХ "Габриэляна" | с.Черновка, пром.зона, к югу от ул. 50-лет Октября. | зерносклад |
| 8 | Склады КФХ "Габриэляна" | с.Черновка, ул.Сапожкова | зерносклад |

Территории сельскохозяйственного использования.

Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах – это земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, которые используются в целях ведения сельскохозяйственного производства.

На территории сельского поселения Черновка  выращивание сельскохозяйственных культур осуществляют:

- КФХ «Габриэляна»

- СПХ «Черновское»

Участок производственной зоны сформировался в селе Черновка в границах улиц Садовая, 50-летия Октября, а.д. «Отрадный – Богатое», а.д. «Отрадный – Богатое» - Черновка», а также с внешней стороны от а.д. «Отрадный – Богатое» - Черновка».

5.4. Прогноз развития застройки с.п. Черновка.

Прогноз развития жилищного фонда.

В населенных пунктах сельского поселения Черновка преобладают малоэтажные жилые дома, со стенами из кирпича или дерева.

Жилая застройка села Черновка представлена несколькими типами жилых домов:

- индивидуальными одно-двух-этажными с приусадебными участками;

- блокированными двухквартирными с приусадебными участками;

- секционными многоквартирными домами малой этажности.

За последние 3 года жилые дома не сносились.

Общая площадь жилищного фонда составляет 30000 м2, в том числе государственный (муниципальный) фонд – 3100 м2, частный фонд – 26900 м2.

Данные по ветхому жилому фонду в сельском поселении Черновка, в соответствии с законодательством РФ (ст. 28 и 29 Жилищного кодекса РФ), предоставленные БТИ, занесены в Таблицу 5.10.

Таблица 5.9. Характеристика жилищного фонда по этажности

| № пп | Наименование | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, тыс.м2 | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальная застройка | 611 | 26,900 | 89,8 |
| 2 | Секционная застройка | -- | -- | -- |
|  | 2-х этажная | 6 | 2,900 | 9,6 |
| 3 | Блокированная застройка | -- | -- | -- |
| 4 | Иная застройка | 3 | 0,200 | 0,6 |
| 5 | Всего: | 620 | 30,000 | 100 |

Таблица 5.10. Характеристика ветхого жилищного фонда по типам застройки

| № п/п | Наименование | Улица | № дома | Материал стен | Износ % | Общая площадь м2 | Прожив. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой дом | п. Первомайский, ул. Первомайская | 6 | Каркасно-щитовой | 67 | 119,1 | 7 |
| 2 | Жилой дом | п. Первомайский, ул. Ленина | 9 | Каркасно-щитовой | 66 | 132,9 | 4 |
| 3 | Жилой дом | п. Первомайский, ул. Пионерская | 4 | Каркасно-щитовой | 66 | 129,6 | 8 |
| 4 | Жилой дом | п. Первомайский, ул. Школьная | 4 | Каркасно-щитовой | 66 | 134,5 | 3 |
| 5 | Жилой дом | п. Первомайский, ул. Пионерская | 2 | Каркасно-щитовой | 65 | 125,9 | 7 |
| 6 | Жилой дом | п. Первомайский, ул. Ленина | 5 | Каркасно-щитовой | 68 | 113,1 | 9 |
| 7 | Жилой дом | п. Первомайский, ул. Садовая | 8 | Каркасно-щитовой | 66 | 46,3 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 801,4 |  |

Средняя обеспеченность общей площадью в расчете на одного человека составляет 17,2 кв. м/чел.

По данным о динамике ввода жилья за последние четыре года отсутствуют.

Развитие жилых зон сельского поселения Черновка планируется за счет строительства малоэтажной жилой застройки на свободных территориях.

Так как в сельской малоэтажной, в том числе усадебной жилой застройке, расчётные показатели жилищной обеспеченности не нормируются, для расчёта общей площади проектируемого жилищного фонда условно принята общая площадь индивидуального жилого дома на одну семью 150 кв.м.

Состав семьи в м.р. Кинель-Черкасский на перспективное строительство принят – 3 человека.

Генеральным планом на срок до 2025 года предусматривается следующее строительство малоэтажной жилой застройки:

с. Черновка.

ПЛОЩАДКА №1 -

- на проектируемой территории (Ж1), общей площадью 27,5995 га, планируется размещение 68 индивидуальных жилых домов общей площадью 68х150=10200 кв.м. с приусадебными участками, площадью ориентировочно 1500 м2, расчётная численность населения 204 человека.

ПЛОЩАДКА №2 –

- на проектируемой территории (Ж1), общей площадью 6,7434 га, планируется размещение 13 индивидуальных жилых домов общей площадью 1950 кв.м. с приусадебными участками, площадью ориентировочно 1500 м2, расчётная численность населения 39 человек.

ПЛОЩАДКА №3 – УПЛОТНЕНИЕ существующей застройки по улице Сапожкова в центральной её части:

- на проектируемой территории (Ж1), общей площадью 6,4809 га, планируется размещение 20 индивидуальных жилых домов общей площадью 3000 кв.м. с приусадебными участками, площадью ориентировочно 1500 м2, расчётная численность населения 60 человек.

п. Первомайский.

- уплотнение существующей застройки в южной части посёлка от улицы Школьная до южной границы н.п. – ориентировочно можно разместить 53 участка с индивидуальными жилыми домами общая жилая площадь составит 7950 м2, расчётная численность населения 158 человек.

ИТОГО:

Численность села Черновка к 2025 году увеличится на 303 чел.

Численность населения п. Первомайский увеличится на 158 чел.

Существующая численность населения сельского поселения увеличится на 461 человека и составит 2201 жителей.

Общий жилищный фонд увеличится ориентировочно (при норме 50 кв.м. /чел общей площади жилого дома) на 23100 кв.м. и составит 53100 кв.м., жилищная обеспеченность составит 24,1 кв.м./чел.

Прогноз развития застройки общественно-делового назначения.

Общественный центр сельского поселения Черновка сформирован в селе Черновка по улицам Школьная и Ленина, в центральной части  села Черновка. Кроме того, в соответствии с радиусами обслуживания населения по территории административного центра размещаются объекты школьного образования, здравоохранения, бытового обслуживания и торговли.

В поселке Первомайский общественно-деловой центр расположении на ул. Садовая в центральной части поселка.

Таблица 5.11 Существующие объекты общественно-делового назначения.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Детский сад | с.Черновка, ул.Школьная, 31 |
| 2 | ГБОУ ООШ Черновская | с.Черновка, ул.Школьная, 29, |
| 3 | МОУ Первомайская ООШ – филиал Кинель-Черкасской школы №3 | п.Первомайский, ул.Садовая, 28 |
| 4 | ФАП, аптека | с.Черновка, ул.Школьная, 35 |
| 5 | ФАП | п. Первомайский, ул.Садовая, 28 |
| 6 | Отделение социальной помощи | с.Черновка, ул.Школьная, 30 |
| 7 | Спортивный зал в здании школы | с.Черновка, ул.Школьная, 29 |
| 8 | Спортивный зал в здании школы | п.Первомайский, Садовая, 28 |
| 9 | Спортивная площадка, на территории школы | Первомайский, Садовая, |
| 10 | Спортивная площадка | п. Первомайский, ул. Полевая |
| 11 | Футбольное поле | с. Черновка, к северу от ул. Ленина |
| 12 | Культурно-досуговый центр | с.Черновка, ул.Школьная, 34 |
| 13 | Сельский клуб (в здании школы) | п.Первомайский, ул.Садовая, 28 |
| 14 | Библиотека | с.Черновка, ул.Школьная, 34 |
| 15 | Библиотека (в здании школы) | п.Первомайский, ул.Садовая, 28 |
| 16 | Маг. ООО "Темп" | с.Черновка, ул.Ленина, 3а |
| 17 | Маг. "Продукты" | с.Черновка, ул.Советская, 5б |
| 18 | Торг.павильон ЧП Шельдяшова | с.Черновка, ул.Школьная, |
| 19 | Маг. ЧП "Земский" | п.Первомайский, ул.Садовая, 5а |
| 20 | Торг.павильон ЧП Шельдянова | с.Черновка, ул.Ленина,2а |
| 21 | Здание администрации | с.Черновка, ул.Школьная, 30 |
| 22 | Отделение связи | с.Черновка, ул.Школьная, 30 |
| 23 | Отделение связи | п.Первомайский, ул.Садовая, 28 |
| 24 | Парк культуры и отдыха | с. Черновка, ул.Школьная |
| 25 | Парк культуры и отдыха | п. Первомайский, ул. Ленина |
| 26 | Зона отдыха и пляж | с. Черновка, ул.Школьная |

Существующая обеспеченность объектами культурно-бытового обслуживания не удовлетворяет потребности населения и не соответствует «Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области». Расчет процента обеспеченности населения основными объектами культурно бытового назначения представлен ниже.

Таблица 5.12. Существующая обеспеченность жителей сельского поселения Черновка объектами социального и культурно-бытового обслуживания (по состоянию на начало 2012 года).

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | НОРМАТИВНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ на 1 тыс. чел. | РАСЧЁТНАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | СУЩЕСТВУЮЩАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | Процент обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Учреждения образования |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | место | 70% детей дошкольного возраста (121) | 85 | 50 | 59% |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | учащийся | всего детей | 160 | 400+200=600 | 142,9% |
|  |  |  | 100% детей от 7 до 15 лет I, II ступень (136) | 136 |  |  |
|  |  |  | 75% детей от 16 до 17 лет III ступень (32) | 24 |  |  |
| 3 | Учреждения здравоохранения |  |
|  | офис врача общей практики (поликлиника) | посещ./смена | 18,2 | 30 | 20+10 | 100% |
|  | стационар | коек/1 тыс. жит. | 13,5 |  | 0 | 0% |
|  | аптеки | объект | на 6,2 тыс. жителей | 1 | 1 | 100% |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения |  |
| 4 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га/1 тыс. жит. | На 1 тыс. жителей (0,7-0,9) | 1,35 | 1,1 | 81% |
|  | спортивные залы | м2 площади пола/1 тыс. жит. | 200 | 338,6 | 324 | 96% |
|  | бассейны | м2 зеркала воды | 100 | 169,3 | 0 | 0% |
| 5 | Учреждения культуры и искусства |  |
|  | клубы | Посетительское место/1 тыс. жит. | 251 | 425 | 150 | 35% |
|  | библиотеки | тыс. ед. хранения/1 тыс. жит. | 6,5 | 11 | - | 0% |
|  |  | чит. мест | 6 | 10 |  | 0 |
| 6 | Площадь торговых объектов | м2/1 тыс. чел. | Кинель-Черкасский р-н - 223 | 377 | 190,5 | 50,50% |
| 7 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 68 | 0 | 0 |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 07.апр | 12.июн | 0 | 0 |
| 9 | Предприятия коммунального обслуживания |  |
|  | прачечные | кг белья в смену | 60/20 | 101/34 | 0 | 0 |
|  | химчистки | кг вещей в смену | 3,5/1,2 | 06.фев | 0 | 0 |
|  | бани | место | 7 | 12 | 0 | 0 |
| 10 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  | гостиница | место | 6 | 10 | 0 | 0 |
|  | пождепо | автомобиль | 0,4 | 0,67 | 0 | 0 |

В целом процент обеспеченности жителей объектами обслуживания достаточно высок, однако с учётом увеличения численности населения мощность большинства объектов будут ниже нормативных требований.

Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше 1 км от учреждения образования, необходимо организовывать транспортное обслуживание.

Таблица 5.13. Прогнозная обеспеченность жителей сельского поселения Черновка объектами социального и культурно-бытового обслуживания (по состоянию на 2025 год).

| № п/п | Наименование | Ед. Изм. | Нормативная обеспеченность на 2201 чел. | Расчетная мощность объектов | Существующая мощность объектов | Мощность планируемых объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Учреждения образования |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | место | 70% детей дошкольного возраста (166) | 116 | 50 | 130 |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | учащийся | всего детей | 176 | 600 | 600 |
|  |  |  | 100% детей от 7 до 15 лет I, II ступень (186) | 142 |  |  |
|  |  |  | 75% детей от 16 до 17 лет III ступень (45) | 34 |  |  |
| 3 | Учреждения здравоохранения |  |
|  | офис врача общей практики (поликлиника) | посещ./смена | 18,2 | 40 | 30 |  |
|  | стационар | коек/1 тыс. жит. | 13,5 | 54 | 0 |  |
|  | аптеки | объект | на 6,2 тыс. жителей | 1 | 1 |  |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения |  |
| 4 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га/1 тыс. жит. | На 1 тыс. жителей (0,7-0,9) | 1,80 | 1,1 | 0,99 |
|  | спортивные залы | м2 площади пола/1 тыс. жит. | 200 | 440 | 324 | 288 |
|  | бассейны | м2 зеркала воды | 100 | 220 | 0 | 250 |
| 5 | Учреждения культуры и искусства |  |
|  | клубы | Посетительское место/1 тыс. жит. | 210 | 462 | 150 |  |
|  | библиотеки | тыс. ед. хранения/1 тыс. жит. | 6,5 | 14 | - |  |
|  |  | чит. мест | 6 | 13 |  |  |
| 6 | Площадь торговых объектов | м2/1 тыс. чел. | Кинель-Черкасский р-н - 223 | 491 | 190,5 | 370 |
| 7 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 88 | 0 | 110 |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 15 | 0 | 12 |
| 9 | Предприятия коммунального обслуживания |  |
|  | прачечные | кг белья в смену | 20 | 44 | 0 | 60 |
|  | химчистки | кг вещей в смену | 1,2 | 2,6 | 0 |  |
|  | бани | место | 7 | 15,4 | 0 |  |
| 10 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  | гостиница | место | 6 | 13,2 | 0 | 15 |
|  | пождепо | автомобиль | 0,4 | 0,9 | 0 | 1 |

Проектом генерального плана сельского поселения Черновка планируется построить следующие административно-общественные здания:

с. Черновка

- ФОК - физкультурно-оздоровительный комплекс в существующей застройке ул. Чапаевская;

- Детский сад на 25 мест ПЛОЩАДКА №1;

- Детский сад на 25 мест ПЛОЩАДКА №3;

- Магазин торговой площадью 80 м. кв ПЛОЩАДКА №1;

- Магазин торговой площадью 100 м. кв в сущ. застройке на ул. Ленина;

- Магазин торговой площадью 70 м. кв ПЛОЩАДКА №3, ул. Сапожкова;

- Кафе на 80 мест ПЛОЩАДКА №3;

- Комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания с прачечной на 50 кг белья в смену, химчисткой в сущ. застройке, ул. Сапожкова;

- Церковь;

п. Первомайский

- ФАП с аптекой в сущ. застройке на ул. Школьная;

- Кафе на 30 мест в сущ. застройке;

- Комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания с прачечной на 10 кг белья в смену, химчисткой в сущ. застройке, ул. Школьная;

- Отделение связи в сущ. застройке, ул. Школьная;

- Магазин торговой площадью 60 м. кв. в сущ. застройке, ул. Полевая;

- Магазин торговой площадью 60 м. кв. в сущ. застройке, ул. Крестьянская.

Рисунок 5.2. Схема перспективного размещения жилых и административно-общественных зданий с. Черновка.

Рисунок 5.3. Схема перспективного размещения жилых и административно-общественных зданий п. Первомайский.

Учитывая, что проектируемая территория и прилегающая существующая жилая малоэтажная застройка не охвачена нормативным радиусом пешеходной доступности к объектам образования, торговли, культуры и т.д., необходимо предусмотреть размещение данных объектов на проектируемой площадке. При выполнении проекта планировки  на данную территорию необходимо уточнить местоположения объектов.

Прогноз развития застройки промышленного и сельскохозяйственного  назначения.

Мероприятиями СТП Самарской области и муниципального района Кинель-Черкасский не предусматривается размещение новых производств на территории сельского поселения Черновка.

Прогноз изменения доходов населения.

Значительную роль при определении доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ, являются денежные доходы населения как основной группы потребителей. Учитывая, что существующая система статистического наблюдения не позволяет проанализировать денежные доходы и расходы непосредственного на уровне сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, анализ произведен по таким показателям, как среднемесячная заработная плата и среднемесячный размер пенсии.

На настоящий момент среднемесячная заработная плата работающих в сельском поселениях Кинель-Черкасского муниципального района по данным Росстата составляет 19857 руб., среднемесячная пенсия составляет – 10300 руб.

Уровень среднедушевых доходов  в сельском поселении значительно ниже аналогичного показателя по Самарской области (в 2013 году – 26356,1 руб.).

В соответствии с «Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года» от 25.03.2013 г. 2012-2030 гг. реальная заработная плата в целом по экономике в консервативном варианте будет расти со среднегодовым темпом 4,1%, средний размер трудовой пенсии (среднегодовой) к 2030 году увеличится по сравнению с 2011 годом в консервативном варианте – в 3,3 раза.

Таким образом, заработная плата к 2018 году по консервативному варианту должна достигнуть уровня 25354 рублей, а к 2025 году – 32078 рублей, среднегодовой размер трудовой пенсии – 15082 и 22816 рублей соответственно.

Обеспечение эффективного уровня заработной платы в бюджетном секторе, повышение уровня пенсионного обеспечения будут способствовать сокращению доли бедного населения. В инновационном варианте уровень бедности снизится с 12,7% в 2011 году почти до 10% к 2020 году, а в 2030 году не превысит 7%. В рамках форсированного варианта уровень бедности в 2030 году может составить менее 6%. В консервативном варианте сокращение доли бедного населения будет идти медленнее и в 2030 году составит чуть менее 8 процентов.

Реализация мер по сокращению бедности, повышению уровня социальной поддержки семей с детьми и уровня оплаты труда работников бюджетной сферы будет способствовать росту среднего класса.

Среди основных критериев отнесения российских граждан к среднему классу следует выделить уровень дохода, наличие собственности и сбережений, их профессионально-квалификационные характеристики, участие в формировании гражданского общества.

Таблица 5.14. Прогноз изменения доходов населения с.п. Черновка.

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реальные располагаемые доходы населения, в % к пред году | 102,7 | 103,5 | 104,1 | 104,9 | 104,4 | 104,5 | 103,2 |
| Средний размер трудовой пенсии (среднегодовой), руб. | 10313 | 11307 | 12163 | 13008 | 14001 | 15082 | 22816 |
| Реальная заработная плата, в % к пред году | 103,5 | 103,6 | 104,9 | 105,8 | 105,4 | 105,4 | 103,4 |
| в руб. | 19857 | 20576 | 21574 | 22827 | 24064,3 | 25354,4 | 32077,8 |

Прожиточный минимум в Самарской области (7482 рублей в месяц) незначительно ниже прожиточного минимума в целом по Российской Федерации (7688 рублей в месяц). Учитывая, что среднедушевые доходы населения по области выше средних по стране (25,646 тыс. рублей по итогам 2013 года), «покупательная способность» в регионе несколько выше общероссийской. Если на одну среднероссийскую заработную плату приходится 3,33 прожиточных минимума для трудоспособного населения, то для Самарской области данный показатель составит 3,52, однако для населения с. п. Черновка данный показатель будет значительно ниже и составляет – 2,0.

В целом, учитывая рассмотренные тенденции и прогнозы в изменении социально-экономического положения населения сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, можно отметить, что регулирование организаций коммунального комплекса, связанное с определением перспектив развития систем коммунальной инфраструктуры, в первую очередь в сфере ее обновления и модернизации, должно носить достаточно сбалансированный характер с тем, чтобы принимаемые решения не привели к резкому и значительному ухудшению условий жизни граждан.

6. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы с.п. Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области. Обосновывающие материалы.

6.1. Система водоснабжения сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области. Прогноз спроса на услуги водоснабжения.

Село Черновка – административный центр.

В настоящее время в с. Черновка организована централизованная система водоснабжения.

Вода для хозяйственно-питьевых назначения, полива и прочих нужд с. Черновка обеспечивается из водозабора г.о. Отрадный.

В схему системы водоснабжения с. Черновка включены следующие объекты:

- кольцевые и тупиковые сети водопровода  Ду=50, 100 и 400 мм  общей протяженностью 9,956 км;

- водоразборные колонки;

- пожарные гидранты.

Материал труб водопроводных сетей –  сталь, полиэтилен.

Износ труб составляет на некоторых участках до 90%.  Требуется замена и реконструкция.

Собственник водопроводной сети – администрация с.п. Черновка.

Система пожаротушения представляет собой 3 пожарных гидранта, которые находятся в нерабочем состоянии.

Посёлок Первомайский.

Система водоснабжения посёлка Первомайский централизованная.

Вода поступает из подземного  водозабора, состоящего из 2-х артезианских скважин глубиной 100 и 80 м, расположенного на востоке посёлка.

Водозабор оборудован погружными насосами марки ЭЦВ 6-10-110 и ЭЦВ 6-6,3-110. Производительность насосов составляет 6,3 и 10 м3/час соответственно, напор 110 м. Насосы сданы в эксплуатацию в 2009 и 2011 г. Режим работы скважин круглогодичный, в течение суток по графику.

В схему системы водоснабжения помимо водозабора включены следующие объекты:

- водонапорная башня ёмкостью 80 м3;

- тупиковые сети водопровода Ду=100 мм общей протяженностью 6,210 км;

- водоразборные колонки;

- пожарные гидранты.

Материал труб водопроводных сетей –  сталь, полиэтилен.

Износ труб составляет на некоторых участках до 90%.  Требуется замена и реконструкция.

Собственник водопроводной сети – администрация с.п. Черновка.

Система пожаротушения представляет собой 1 пожарный гидрант.

Водопровод в с.п. Черновка в настоящий момент эксплуатирует ООО «Сервис коммунальных услуг».

Таблица 6.1. Характеристика оборудования водозабора с.п. Черновка.

| Марка оборудования | Кол-во, шт. | Год ввода в эксплуатацию | Паспортная производительность, м³/сутки | Напор м.в.ст. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЦВ 6-10-110 | 1 | 2009 | 240 | 110 |
| ЭЦВ 6-6,3-110 | 1 | 2011 | 151,2 | 110 |

Таблица 6.2. Характеристика водопроводных сетей с.п. Черновка.

| № | Ду, мм | Материал трубопровода/ Протяженность, м | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сталь | ПВХ |  |
| Основные параметры водопроводной сети с. Черновка |
| 1 | 50 | 750 | 2234 | 2984 |
| 2 | 100 | 2900 | 972 | 3872 |
| 3 | 400 | 3100 | - | 3100 |
|  | Итого | 6750 | 3206 | 9956 |
| Основные параметры водопроводной сети п. Первомайский. |
| 1 | 50 |  | 1030 | 1030 |
| 2 | 100 | 1980 |  | 1980 |
| 3 | 150 | 3200 |  | 3200 |
|  | Итого |  |  | 6210 |

При анализе состояния и функционирования существующей системы водоснабжения в  с.п. Черновка были выявлены следующие технические и технологические проблемы:

- износ водопроводных сетей достигает 90%;

- водоснабжение осуществляется с перерасходом энергетических и природных ресурсов;

- основное оборудование выработало срок эксплуатации;

- отсутствует водоподготовка.

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив. Потребителями являются бюджетные организации, общественные, административно-коммерческие здания и производственные объекты, население (частная жилая застройка). В таблице 6.3 представлен баланс водопотребления с.п. Черновка в 2013 году по сельскому поселению Черновка с разбивкой по группам потребителей.

Таблица  6.3. Баланс водопотребления по сельскому поселению Черновка.

| Год | 2013 г. |
| --- | --- |
| Потребление, тыс. м3 | 18800 |
| в т.ч. организации | 800 |
| население | 18000 |

Основным потребителем услуг питьевого водоснабжения является население, которое расходует воду как для хозяйственно-питьевых нужд, так и для полива приусадебных участков, поения скота и т.п.

Рисунок 6.1. Зона действия существующей системы водоснабжения с. Черновка.

Рисунок 6.2. Зона действия существующей системы водоснабжения п. Первомайский.

Рисунок 6.3. Существующая схема водоснабжения в с. Черновка.

Рисунок 6.4. Существующая схема водоснабжения в п. Первомайский.

Проектом генерального плана сельского поселения предусматривается развитие жилой зоны, объектов соцкультбыта и, соответственно, развитие инженерного обеспечения проектируемых объектов по каждому виду инженерного оборудования. Все объекты нового строительства планируется обеспечить централизованным водоснабжением. Перспективный баланс отпуска воды новым потребителям определен исходя из прогнозных удельных расходов воды и удельных показателей нагрузки по каждой группе потребителей.

Таблица 6.4. Перспективные значения увеличения потребления воды в жилой зоне с.п. Черновка.

| п.п | Площадки застройки | Кол-во потребителей, чел. | Ед. изм. | Уд. расход воды в сутки | Удельный показатель нагрузки по водопотреблению на хоз. питьевые нужды, м3/сут | Пожаротушение, м3/сут | Полив, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Частнаяе жилая застройка |
| 1.1 | с. Черновка, Площадка №3, 30 инд. ж. домов | 90 | литр/чел в сутки | 175 | 15,75 | 54 | 6,30 |
| 1.2 | с. Черновка, уплотнение сущ. застройки по ул. Сапожкова 6 инд.ж.д | 18 | литр/чел в сутки | 175 | 3,15 |  | 1,26 |
| 1.3 | с. Черновка, Площадка №1, 120 инд. ж. домов | 360 | литр/чел в сутки | 175 | 63 |  | 25,20 |
| 1.4 | с. Черновка, Площадка №2, 23 инд. ж. домов | 69 | литр/чел в сутки | 175 | 12,08 |  | 4,83 |
| 1.5 | п. Первомайский, уплотнение сущ. застройки от ул. Школьной до южной границы поселка, 92 инд. ж.д. | 276 | литр/чел в сутки | 175 | 48,30 | 54 | 19,32 |
|  | Итого | 813 |  |  | 142,3 | 108 | 56,91 |
|  | ИТОГО общая нагрузка |  |  |  | 307,19 |

Таблица 6.5. Перспективные значения увеличения потребления воды административно-общественных зданий в с.п. Черновка к 2025 году.

| п.п | Площадки застройки | Мощность, чел. | Ед. изм. | Уд. расход воды в сутки | Удельный показатель нагрузки по водопотреблению на хоз. питьевые нужды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Клубный зал в комплексе с ФОК | 450 мест | литр/место | 3 | 1,35 |
| 2.2 | Культурно-досуговый центр, кружки 4 каб.х36 м2, с библиотекой на 12 тыс. ед. хранения и 12 читат. мест (Реконструкция) | 12 мест | литр/место | 8,6 | 0,10 |
| 2.3 | Магазин общей торговой площадью | 100 м2 | 20 м2 торгового зала | 250 | 1,25 |
| 2.4 | Церковь |  | литр/1 работающего | 10 | 0,05 |
| 2.5 | Детский сад | 25 мест | литр/1 ребенка | 21,5 | 0,54 |
| 2.6 | Магазин общей торговой площадью | 80 м2 | 20 м2 торгового зала | 250 | 1,00 |
| 2.7 | Детский сад | 25 мест | литр/1 ребенка | 21,5 | 0,54 |
| 2.8 | Магазин общей торговой площадью | 70 м2 | 20 м2 торгового зала | 250 | 0,88 |
| 2.9 | Кафе | 80 мест | литр/ 1 место | 10 | 0,8 |
| 2.10 | Комплексное предприятие коммунально – бытового обслуживания с прачечной самообсл., пунктом приема химчистки | 10 рабочих мест 50 кг белья/смену | литр/1 кг сухого белья | 75 | 3,75 |
| 2.11 | Фельдшерско-акушерского пункта с размещением аптеки |  | литр/1 работающего | 12 | 0,048 |
| 2.12 | Магазин общей торговой площадью (на ул.Полевой) | 60 м2 | 20 м2 торгового зала | 250 | 0,75 |
| 2.13 | Магазин общей торговой площадью (на ул.Крестьянской) | 60 м2 | 20 м2 торгового зала | 250 | 0,75 |
| 2.14 | Комплексное предприятие коммунально – бытового обслужив. с прачечной самообсл., пунктом приема химчистки | 2 рабочих мест 10 кг белья/смену | литр/1 кг сухого белья | 75 | 0,75 |
| 2.15 | Отделение связи на 1 окно |  | литр/1 работающего | 12 | 0,024 |
|  | ИТОГО потребление в год, тыс. м3 |  |  |  | 4,589 |

Таблица 6.6. Прогноз спроса на услуги водоснабжения в с.п. Черновка.

| п.п | Категория потребителей | Потребление воды в 2013 г., м3 | Потребление воды в 2018 г., м3 | Потребление воды в 2025 г., м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население (частная жилая застройка) | 18000 | 39644 | 61288 |
| 2 | Организации | 800 | 3096 | 5392 |
| 3 | ИТОГО | 18800 | 42740 | 66680 |

Системы водоснабжения запроектированных зданий соответствуют требованиям установленным Приказом Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 г. № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», а именно снижение удельного потребления воды жилых зданий к 2020 году до 175 л/(чел.сутки), в том числе горячей воды со 150 до 80-85 л/(чел.сутки).

6.2. Система водоотведения сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области. Прогноз спроса на услуги водоотведения.

Централизованная канализация в сельском поселении отсутствует.  В настоящее время хозяйственно-бытовые стоки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся специализированным автотранспортом в места, отведенные санитарным надзором.  В сельском поселении  Черновка канализационные очистные сооружения отсутствуют.

Дождевая канализация отсутствует. Удаление дождевых и талых вод с территории  сельского поселения осуществляется по дорогам с твёрдым покрытием по рельефу в пониженные места со сбросом в существующие овраги, тальвеги.

В системе водоотведения с.п. Черновка выделено несколько особо значимых технических проблем:

- отсутствие централизованной системы канализации;

- отсутствие очистных сооружений сточных вод.

Согласно проекту Генерального плана для улучшения условий жизни населения и для улучшения экологической обстановки для существующей и новой застройки необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

- в связи со значительным увеличением населения необходимо проектирование и строительство канализационных очистных сооружений, принимающих стоки от канализованной и неканализованной застройки села Черновка и от посёлка Первомайский.

Количество отведённой воды условно принимается равным количеству воды, переданной потребителям (см. Таблицы 6.4-6.6).

Таблица 6.7. Перспективные значения прироста услуг водоотведения в с.п. Черновка.

| п.п | Площадки застройки | Кол-во потребителей, чел. | Ед. изм. | Уд. расход сточных вод в сутки | Удельный показатель нагрузки по водоотведению на хоз. питьевые нужды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Частная жилая застройка |
| 1.1 | с. Черновка, Площадка №1, 120 инд. ж. домов | 360 | литр/чел в сутки | 240 | 86,4 |
| 1.2 | с. Черновка, Площадка №2, 23 инд. ж. домов | 69 | литр/чел в сутки | 240 | 16,56 |
| 1.3 | с. Черновка, Площадка №3, 36 инд. ж. домов | 108 | литр/чел в сутки | 240 | 25,92 |
| 1.4 | п. Первомайский, ул. Школьная, 92 инд. ж .дом | 276 | литр/чел в сутки | 240 | 66,24 |
|  | ИТОГО сточных вод в год, м3 |  |  |  | 71218,8 |
| 2.Административно-коммерческие и производственные объекты |
| 2.1 | Клубный зал в комплексе с ФОК | 450 мест | литр/место | 3 | 1,35 |
| 2.2 | Культурно-досуговый центр, кружки 4 каб.х36 м2, с библиотекой на 12 тыс. ед. хранения и 12 читат. мест (Реконструкция) | 12 мест | литр/место | 8,6 | 0,1 |
| 2.3 | Магазин общей торговой площадью | 100 м2 | 20 м2 торгового зала | 250 | 1,25 |
| 2.4 | Церковь | 0 | литр/1 работающего | 10 | 0,05 |
| 2.5 | Детский сад | 25 мест | литр/1 ребенка | 21,5 | 0,54 |
| 2.6 | Магазин общей торговой площадью | 80 м2 | 20 м2 торгового зала | 250 | 1 |
| 2.7 | Детский сад | 25 мест | литр/1 ребенка | 21,5 | 0,54 |
| 2.8 | Магазин общей торговой площадью | 70 м2 | 20 м2 торгового зала | 250 | 0,88 |
| 2.9 | Кафе | 80 мест | литр/ 1 место | 10 | 0,8 |
| 2.10 | Комплексное предприятие коммунально – бытового обслуживания с прачечной самообсл., пунктом приема химчистки | 10 рабочих мест 50 кг белья/смену | литр/1 кг сухого белья | 75 | 3,75 |
| 2.11 | Фельдшерско-акушерского пункта с размещением аптеки |  | литр/1 работающего | 12 | 0,048 |
| 2.12 | Магазин общей торговой площадью (на ул.Полевой) | 60 м2 | 20 м2 торгового зала | 250 | 0,75 |
| 2.13 | Магазин общей торговой площадью (на ул.Крестьянской) | 60 м2 | 20 м2 торгового зала | 250 | 0,75 |
| 2.14 | Комплексное предприятие коммунально – бытового обслужив. с прачечной самообсл., пунктом приема химчистки | 2 рабочих мест 10 кг белья/смену | литр/1 кг сухого белья | 75 | 0,75 |
| 2.15 | Отделение связи на 1 окно |  | литр/1 работающего | 12 | 0,024 |
|  | ИТОГО сточных вод в год, м3 |  |  |  | 75811,2 |

Таблица 6.8. Прогноз спроса на услуги водоотведения в с.п. Черновка.

| п.п | Категория потребителей | Отведение стоков в 2018 г., м3 | Отведение стоков в 2025 г., м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население (частная жилая застройка) | 35609 | 71219 |
| 2 | Организации | 2296 | 4592 |
| 4 | ИТОГО | 37906 | 75811 |

По прогнозу к 2025 году 94% отведённой воды будет приходиться на жилой сектор.

6.3. Система теплоснабжения сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области. Прогноз спроса на услуги теплоснабжения.

Теплоснабжение потребителей тепловой энергии сельского поселения Черновка осуществляется от индивидуальных теплогенераторов, централизованных и индивидуальных котельных.

Система теплоснабжения с. Черновка  представлена:  одной центральной котельной и индивидуальными теплогенераторами.

Система теплоснабжения в п. Первомайский представлена одной индивидуальной котельной и индивидуальными теплогенераторами.

Единственной теплоснабжающей организацией, обеспечивающей потребности в теплоснабжении  сельского поселения Черновка, в настоящее время является ООО «Коммунальная сервисная компания г. Отрадного».

Назначение источников тепловой энергии действующих на территории сельского поселения Черновка приведено в таблице 6.9.

Таблица 6.9. Назначение и характеристика источников тепловой  энергии действующих на территории сельского поселения Черновка

| Название котельной, адрес | Тип источника тепловой энергии | Тип котлов | Мощность источника теплоснабжения, Гкал/час | Назначение источника теплоснабжения | Потребители тепловой энергии источника теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модульная котельная, п. Первомайский | Индивидуальная котельная | Микро-100 (3 шт.) | 0,258 | Отопление | Школа п. Первомайский |
| Модульная котельная, с. Черновка, ул. Школьная, 33 | Центральная котельная | Микро-100 (3 шт.) | 0,258 | Отопление | Школа, СДК, ФАП, администрация, д/сад с. Черновка |
| ИТГ жилых домов | Индивидуальные теплогенераторы | Автономные встроенные котлы различной модификации– 620 единиц | ~4,901 | Отопление, ГВС | Индивидуальные жилые дома |

Жилая застройка обеспечивается теплом от  собственных автономных источников – котлов различной модификации.

В качестве топлива для всех теплоисточников является природный газ.

Регулирование отпуска теплоты в  системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха. Температурный график теплоносителя в подающем и обратном теплопроводе «95/70».

В системе теплоснабжения сельского поселения Черновка можно выделить 3 условные зоны действия источников тепловой энергии:

- Зона теплоснабжения центральной модульной котельной с. Черновка;

- Зона теплоснабжения индивидуальной модульной котельной п. Первомайский;

- Зона индивидуального  теплоснабжения, включает в себя потребителей тепловой энергии отапливаемых от  индивидуальных теплогенераторов собственных индивидуальных источников тепла,  расположенных внутри помещений или в пристроенных помещениях, работающие  автономно  и  не требующие обслуживания.

Зоны теплоснабжения источников тепловой энергии,  действующих  на территории сельского поселения Черновка, приведены на рисунках 6.5 и 6.6.

Рисунок 6.5.  Зоны теплоснабжения источников тепловой энергии, действующих на территории с. Черновка.

Рисунок 6.6.  Зона  теплоснабжения источников тепловой энергии, действующих на территории п. Первомайский.

Основные технические характеристики котлов модульных котельных представлены ниже.

Таблица 6.10. Технические характеристики котлов модульных котельных.

| № котла | Тип котлоагрегата | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Вит топлива | КПД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная модульная котельная с. Черновка |
| 1 | Микро-100 | 0,086 | 0,069 | Газ | 82,8 |
| 2 | Микро-100 | 0,086 | 0,071 | Газ | 83 |
| 3 | Микро-100 | 0,086 | 0,07 | Газ | 81,2 |
| Модульная котельная п. Первомайский |
| 1 | Микро-100 | 0,086 | 0,086 | Газ | 92,6 |
| 2 | Микро-100 | 0,086 | 0,086 | Газ | 92,6 |
| 3 | Микро-100 | 0,086 | 0,086 | Газ | 92,6 |

Основное топливо котельной  – природный газ, резервное топливо  – отсутствует.

Во  время отопительного периода в каждой котельной в работе находятся 2 котла, один  котел остаются в резерве. В период наибольших отопительных нагрузок  в  котельной работают 3 котла.

Для заполнения и подпитки тепловой сети используется вода центрального водопровода. Оборудование для водоподготовки исходной воды тепловых сетей отсутствует.

Приборный учет отпущенной тепловой энергии от котельных отсутствует.

Индивидуальный источники тепловой энергии служат для отопления и горячего водоснабжения жилого фонда, в количестве 620 домов, общей площадью 30000 м2.

В основном, это малоэтажный жилищный фонд со стенами, выполненными из бруса. Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих теплогенераторов отсутствуют, не представляется возможности точно оценить резервы этого вида оборудования. Ориентировочная  оценка показывает, что тепловая нагрузка отопления, обеспечиваемая от индивидуальных теплогенераторов, составляет около 4,901 Гкал/час.

Протяженность тепловых сетей с.п. Черновка составляет 0,282 км в двухтрубном исчислении, тепловые сети проложены надземным и подземным способом и не имеют тепловых камер.

Тепловые сети – тупиковые, выполнены по двухтрубной системе, симметричными. Схема присоединения потребителей тепловой энергии осуществлена по закрытой зависимой схеме теплоснабжения.

Параметры тепловых сетей представлены ниже в таблице 6.11.

Таблица 6.11. Основные параметры тепловых сетей от котельных.

| № | Ду, мм | Способ прокладки | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подземный | Надземный |  |
| Тепловые сети от центральной модульная котельная с. Черновка |
| 1 | 50 | 219,0 | 7,5 | 226,5 |
| 2 | 25 | - | 15,0 | 15,0 |
| 3 | Итого | 219,0 | 22,5 | 241,5 |
| Тепловые сети от модульной котельной п. Первомайский |
| 1 | 50 | - | 24,0 | 24,0 |

Потери тепловой энергии в сетях составляют 0,024453 и 0,00243 Гкал/час соответственно от располагаемой тепловой мощности центральной и модульной котельных.

Рисунок 6.7. Схема существующих тепловых сетей котельной в с. Черновка.

Рисунок 6.8. Схема существующих тепловых сетей котельной в п. Первомайский.

Приборы учета тепла у потребителей тепловой энергии не установлены.

Таблица 6.12. Тепловые нагрузки потребителей  тепловой энергии от котельных с.п. Черновка.

| Наименование объекта, адрес | Объем здания, м3 | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция | Всего |  |
| Потребители от центральных и индивидуальных котельных |
| с. Черновка |
| Сельский дом культуры | 2309,48 | 0,039 | - | 0,027 | 0,066 | Центральная котельная |
| Детский сад | 910,0 | 0,018 | - | 0,005 | 0,023 | Центральная котельная |
| Школа | 6820,0 | 0,119 | - | 0,027 | 0,147 | Центральная котельная |
| Администрация сельского поселения | 1512,24 | 0,031 | - | 0,007 | 0,038 | Центральная котельная |
| ФАП | 552 | 0,011 | - | 0,008 | 0,019 | Центральная котельная |
| п. Первомайский |
| Школа | 4456,38 | 0,087 | - | 0,016 | 0,102 | Индивидуальная котельная |
| Потребители от ИТГ |
| Жилые здания | Отапливаемая площадь 30000 м2 | 4,901 | - | - | 4,901 | ИТГ |

Таблица 6.13. Баланс существующей располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки.

| Источник тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Фактическая располагаемая мощность, Гкал/час | Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/час | Тепловая нагрузка по потребителям, Гкал/час | Тепловая нагрузка по целям теплоснабжения, Гкал/час | Потери тепловой энергии через изоляцию ТС, Гкал/час | Резерв (+)/дефицит (–) тепловой мощности по воде, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | административно-общественные здания | жилые здания | Всего | Отопление и вентиляция | ГВС | Всего |  |  |
| Центральная котельная | 0,258 | 0,258 | - | 0,292 | - | 0,292 | 0,292 | - | 0,292 | 0,02445 | -0,0585 |
| Индивидуальная котельная | 0,258 | 0,258 | - | 0,102 | - | 0,102 | 0,102 | - | 0,102 | 0,00243 | 0,15307 |
| ИТГ | 4,901 | 4,901 | - | - | 4,901 | 4,901 | 4,901 | - | 4,901 | - | 0,000 |

В котельных с.п. Черновка отсутствует система водоподготовки. Тепловые сети двухтрубные, закрытые. Разбор теплоносителя потребителями на нужды горячего водоснабжения отсутствует. В системе возможна утечка сетевой воды в тепловых сетях, в системах теплопотребления, через не плотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры и насосов. Потери компенсируются подпиточной водой.

Таблица  6.14. Баланс теплоносителя в тепловых сетях от котельных с.п. Черновка.

| Источник тепловой энергии | Максимальная тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии, Гкал/час | Тип оборудования водоподготовки | Максимальная производительность водоподготовительных установок, т/ч | Объем теплоносителя в тепловых сетях, м3 | Расход исходной воды для подпитки тепловой сети, м3/ч | Годовой расход воды для подпитки тепловых сетей, м3/год | Резерв (+)/дефицит (–) производительности ВПУ, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная | 0,292 | Отсутствует | - | 3,61 | 0,027 | 132,1 | -132,1 |
| Индивидуальная котельная | 0,102 | Отсутствует | - | 0,38 | 0,003 | 13,8 | -13,8 |
| ИТГ | 4,901 | Отсутствует | - | - | - | - | - |

Как видно из таблицы 6.14 в настоящее время на котельных с.п. Черновка существует дефицит в умягченной подпиточной воде из-за отсутствия ВПУ.

Таблица  6.15. Топливный баланс котельных с.п. Черновка.

| Источники тепловой энергии | КПД источника, % | Максимально-часовой расход топлива, т.у.т./ч | Вид основного топлива | Годовой расход основного топлива, т.у.т. | Вид резервного топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная | 92,5 | 0,049 | Природный газ | 120,0 | Отсутствует |
| Индивидуальная котельная | 92,5 | 0,016 | Природный газ | 39,8 | Отсутствует |
| ИТГ | Не ниже 90 | 0,778 | Природный газ | 1910,2 | Отсутствует |

По данным теплоснабжающей организации ООО «КСК г. Отрадного», в системе теплоснабжения с.п. Черновка выделяется несколько особо значимых технических проблем:

- на котельных отсутствует система водоподготовки;

- отсутствует коммерческий учет отпущенной тепловой энергии.

Прогноз спроса на услуги теплоснабжения.

С учетом прогноза застройки приведенного в Разделе 5, был рассчитан прогноз спроса на тепловую энергию в перспективном периоде до 2025 года.

Таблица 6.16. Прирост тепловой нагрузки в зонах действия усадебной жилой застройки.

| Перспективные потребители тепловой энергии | Площадь зданий, м2 | Удельная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| с. Черновка, Площадка №1, 68 инд. ж. домов | 10200 | 1,33 |
| с. Черновка, Площадка №2, 13 инд. ж. домов | 1950 | 0,26 |
| с. Черновка, Площадка №3, 20 инд. ж. домов | 3000 | 0,39 |
| п. Первомайский, ул. Школьная, 53 инд. ж. домов | 7950 | 1,04 |
| Всего | 23100 | 3,02 |

Таблица  6.17. Прирост тепловой нагрузки административно-общественных зданий.

| N п.п. | Наименование | Мощность | Расход тепла Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  | село Черновка. |
| 1.1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом | 12х24=288 м2 | 0,272 |
| 1.2 | Клубный зал в комплексе с ФОК | 450 мест | 0,403 |
| 1.3 | Культурно-досуговый центр, кружки 4 каб.х36 м2, с библиотекой на 12 тыс. ед. хранения и 12 читат. мест (Реконструкция) |  | 0,382 |
| 1.4 | Магазин общей торговой площадью | 100 м2 | 0,018 |
| 1.5 | Церковь |  | 0,020 |
| 1.6 | Детский сад | 25 мест | 0,065 |
| 1.8 | Магазин общей торговой площадью | 80 м2 | 0,014 |
| 1.9 | Детский сад | 25 мест | 0,065 |
| 1.10 | Магазин общей торговой площадью | 70 м2 | 0,014 |
| 1.11 | Кафе | 80 мест | 0,068 |
| 1.12 | Комплексное предприятие коммунально – бытового обслуживания с прачечной самообсл., пунктом приема химчистки | 10 рабочих мест 50 кг белья/смену | 0,108 |
|  | поселок Первомайский |
| 2.1 | Фельдшерско-акушерского пункта с размещением аптеки |  | 0,016 |
| 2.2 | Магазин общей торговой площадью (на ул.Полевой) | 60 м2 | 0,014 |
| 2.3 | Магазин общей торговой площадью (на ул.Крестьянской) | 60 м2 | 0,014 |
| 2.4 | Комплексное предприятие коммунально – бытового обслужив. с прачечной самообсл., пунктом приема химчистки | 2 рабочих мест 10 кг белья/смену | 0,051 |
| 2.5 | Отделение связи на 1 окно |  | 0,012 |

Таблица  6.18. Перспективные тепловые нагрузки в 2025 году с. Черновка с разделением по объектам строительства.

| Потребители тепловой энергии | Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, Гкал/час |
| --- | --- |
|  | Значение на 2013 год | Значение на расчетный срок (до 2025 года) |
| Жилая зона, в том числе: | 4,901 | 6,689 |
| Индивидуальные жилые дома | 0,033 | 0,033 |
| Многоквартирные жилые дома | 4,868 | 6,656 |
| Общественно- деловая зона | 0,395 | 1,863 |
| Зона производственного использования | 0 | 0 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 0 | 0 |
| Все потребители | 5,30 | 8,552 |

Для  обеспечения теплом новой усадебной застройки, учитывая ее маленькую тепловую плотность, требуется установка индивидуальных теплогенераторов суммарной тепловой мощностью на 2025 год – 1,79 Гкал/час.

При расчетах тепловой нагрузки принимался класс энергоэффективности «В» (высокий) по системам отопления и вентиляции запроектированных и уже построенных зданий с учетом требованиям установленным Приказом Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 г. № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», а именно снижение удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий с 2016 года до 70 кДж/(м2. оС.сутки) по жилой застройке площадью до 250 м2, и до 19,24 кДж/(м3. оС.сутки) по административным зданиям 1 и 2х этажной застройки соответственно.

Отсутствие детальных проектов перспективной застройки в с.п. Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области не позволяет произвести анализ на соответствие существующим требованиям по энергоэффективности новых зданий по системам отопления и вентиляции установленных Приказом Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 г. № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», а именно:

- оснащение систем отопления автоматизированными узлами управления, в том числе и с пофасадным авторегулированием;

- увеличение сопротивления теплопередаче наружных стен здания по отношению к базовому уровню;

- замена окон на энергоэффективные.

- с 2016 года переход на окна с еще большей энергоэффективностью;

- дополнительное повышение сопротивления теплопередаче наружных стен и перекрытий с 2016 года;

- применение устройств утилизации теплоты вытяжного воздуха и энергоэффективных систем отопления и вентиляции, систем централизованного теплоснабжения с коэффициентами энергетической эффективности выше 0,65, а также систем децентрализованного теплоснабжения.

6.4. Система газоснабжения сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области. Прогноз спроса на услуги газоснабжения.

Газоснабжение села Черновка осуществляется от АГРС-44 по газопроводу диаметром 100 мм. По газопроводу высокого давления (0,3-0,6 МПа) газ поступает в ГРП №8, в котором давление снижается до низкого. По газопроводам низкого давления газ подается потребителям на хозяйственно-бытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.  Материал труб - Сталь. Газопроводы низкого давления прокладываются надземным способом - на опорах.

Газоснабжение п. Первомайский осуществляется от АГРС-44 по газопроводу диаметром 100 мм. По газопроводу высокого давления (0,3-0,6 МПа) газ поступает в ГРП №19, в котором давление снижается до низкого. По газопроводам низкого давления газ подается потребителям на хозяйственно-бытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.  Материал труб - Сталь. Газопроводы низкого давления прокладываются надземным способом - на опорах.

Для обеспечения централизованного газоснабжения сетевым газом нового строительства от существующей системы газоснабжения, необходимо:

- проложить газопроводы высокого и низкого давления.

- построить газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПБ, ШГРП). Тип – согласно техническим условиям владельца сетей.

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения, может быть подключена к ним на условиях владельца сетей.

Прокладка проектируемых газопроводов выполняется подземным способом из полиэтиленовых труб, или надземным способом из стальных труб.

Таблица 6.19. Расчет расхода газа на новое строительство, отдельно для каждого потребителя.

| N по ГП | Площадки | Кол-во жил. дом. | Расход газа м3/час | Протяжённость сетей км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На хозбыт. жил. дом. | в кач-ве топлива для . жил. дом. | На соцкульт-быт |  |
|  | село Черновка. |
|  | Согласно СТП |
| 1.1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом |  |  |  | 42,73 |  |
|  | Согласно генерального плана |
|  | В существующей застройке |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Клубный зал в комплексе с ФОК |  |  |  | 63,14 |  |
| 1.4 | Культурно-досуговый центр, кружки 4 каб.х36 м2, с библиотекой на 12 тыс. ед. хранения и 12 читат. мест |  |  |  | 59,89 |  |
| 1.5 | Магазин общей торговой 100 м2площадью |  |  |  | 2,82 |  |
| 1.6 | Церковь |  |  |  | 3,14 |  |
|  | Площадка №1 |
| 1.8 | Детский сад |  |  |  | 10,12 |  |
| 1.9 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 2,26 |  |
|  | Площадка №3 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Детский сад |  |  |  | 10,12 |  |
| 1.11 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 2,20 |  |
| 1.12 | Кафе |  |  |  | 95,37 |  |
| 1.13 | Комплексное предприятие коммунально – бытового обслуживания с прачечной самообслуж., пунктом приема химчистки |  |  |  | 16,94 |  |
| 1.14 | Площадка №1 | 120 | 27,46 | 278,46 |  | 2,591 |
| 1.15 | Площадка №2 | 23 | 7,76 | 53,37 |  | 0,815 |
| 1.16 | Площадка №3 | 30 | 9,38 | 69,62 |  | 1,142 |
| 1.17 | Уплотнение существующей застройки по ул.Сапожкова | 6 | 2,94 | 13,92 |  | 0,259 |
|  | Итого |  | 771,64 | 4,807 |
|  | поселок Первомайский |
|  | Согласно СТП |
| 2.1 | Фельдшерско-акушерского пункта с размещением аптеки |  |  |  | 2,51 |  |
|  | Согласно генерального плана |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Магазин общей торговой площадью (на ул.Полевой) |  |  |  | 2,12 |  |
| 2.3 | Магазин общей торговой площадью (на ул.Крестьянской) |  |  |  | 2,12 |  |
| 2.4 | Комплексное предприятие коммунально – бытового обслуживания с прачечной самообсл., пунктом приема химчистки |  |  |  | 8,00 |  |
| 2.5 | Отделение связи на 1 окно |  |  |  | 1,88 |  |
| 2.6 | Уплотнение существующей застройки от ул.Школьной до южной границы н.п. | 92 | 21,39 | 213,49 |  | 6,754 |
|  | Итого |  | 251,51 | 6,754 |
|  | Итого |  | 1 023,15 | 11,561 |

6.5. Система электроснабжения сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области. Прогноз спроса на услуги электроснабжения.

Источниками электроснабжения населенных пунктов с.п. Черновка являются: головная подстанция: ПС «Ново-Отрадная» напряжением 220/110/6 кВ и ПС напряжением 35/6 кВ. Подстанции расположены в селах Отрадное, и принадлежат филиалу ОАО «МРСК ВОЛГИ».

Распределение электроэнергии осуществляется по воздушным фидерам: напряжением 6-10 кВ. Питание потребителей выполнено от распределительных подстанций напряжением 6/0,4 кВ.

Владельцами сетей 6 кВ, 0,4 кВ и подстанций являются ОАО «МРСК» и ЗАО «ССК».

Данные по фидерам и подстанциям приведены в таблицах.

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-2х этажные,

- общественные здания,

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания,

- промышленные объекты,

- объекты сельхозназначения,

- наружное освещение.

Таблица 6.20. Характеристика электроснабжающего оборудования с.п. Черновка.

| Сооружения, характеристика | Современное положение |
| --- | --- |
| Головная подстанция: - местоположение - количество и мощность трансформаторов - количество трансформаторных подстанций 10/0,4кВ | ПС «Ново-Отрадная» 220/110/6 кВ. с. Отрадное 1х кВА 12 шт |
| Головная подстанция: - местоположение - количество и мощность трансформаторов - количество трансформаторных подстанций 10/0,4кВ | ПС «» 35/6 кВ. с. 1х кВА 12 шт. |
| Протяженность и марки электрических сетей н.п. Сети 6 кВ: - Ф- ВЛ-6 кВ, сечением – АС - 35-50мм2 Сети 10 кВ: - Ф- ВЛ-10 кВ, сечением – АС - 35-50мм2 | 9 км 6 км |

Таблица 6.21. Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в с.п. Черновка, питающихся по ЛЭП-6-10кВ по состоянию на 01.01.2012 г.

| №№ п/п | Тип ТП, мощность трансформаторов на п/ст. | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1 | КТП НО 1001/100 кВА | с. Черновка, ул. Сапожникова - МРСК |
| 2 | КТП НО 1002/100кВА | с. Черновка, ул. Сапожникова- МРСК |
| 3 | КТП НО 1003/160 кВА | с. Черновка, ул. Школьная- МРСК |
| 4 | КТП НО 1004/100 кВА | с. Черновка, ул. Ленина - МРСК |
| 5 | КТП НО 1006/100 кВА | с. Черновка, ул. Садовая - МРСК |
| 6 | КТП НО 1007/100 кВА | с. Черновка, ул. Советская - МРСК |
| 7 | КТП НО 1008/180 кВА | с. Черновка, ул. Садовая - МРСК |
| 8 | КТП НО 1010/100 кВА | с. Черновка, ул.Комсомольская - МРСК |
| 9 | КТП НО 1012/100 кВА | с. Черновка, ул. Октябрьская - МРСК |
| 10 | КТП НО 1013/100 кВА | с. Черновка, ул. Крестьянская - МРСК |
| 11 | КТП НО 1014/100 кВА | с. Черновка, ул. Крестьянская - МРСК |
| 12 | КТП НО 1015/100 кВА | с. Черновка, ул. Ленина - МРСК |
| 13 | КТП НО 1017/250 кВА | с. Черновка, МТФ - ССК |
| 14 | КТП ВЧ 3301/400 кВА | пос. Первомайский - НГДУ |
| 15 | КТП ВЧ 3303/100 кВА | пос. Первомайский - НГДУ |
| 16 | КТП ВЧ 3307/400 кВА | пос. Первомайский - НГДУ |
| 17 | КТП ВЧ 3308/100 кВА | пос. Первомайский - НГДУ |

Исходными данными для разработки электроснабжения вновь проектируемой застройки территорий села Черновка является генеральный план с нанесением зон с концентрированными нагрузками.

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются:

- 1-2 этажная усадебная застройка – III категории надежности электроснабжения;

- общественные здания –II-III категории, предприятия торговли-III категории, коммунальные предприятия –II категории;

- производственные предприятия и предприятия сельхозназначения-ll, и наружное освещение.

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД З4.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008 г. Расчеты нагрузок сведены в таблицы.

Ожидаемая проектная мощность строительства до 2025 года – 626,3 кВт.

Распределение электроэнергии выполняется воздушными и кабельными линиями.

По территории проектируемой территории проходят линии ВЛ - 0,4 кВ, которые выносятся за пределы площадки.

Таблица 6.22. Расчет электрической мощности нового строительства.

| № пп | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность, кВт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Село Черновка |  |  |  |  |
|  | Площадка N1 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома | n=68 |  |  | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | Удел. расч. нагрузка |  |  |  |  |
|  | на индивидуальный жилой дом | 0,89 |  |  |  |
|  | Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | 60,52 | 1 | 60,52 |  |
| 2 | Магазин 80 м2 | 18,4 | 0,8 | 15 |  |
| 3 | Дет сад на 25 м | 25 | 0,4 | 10 |  |
| 4 | Наружное освещение | 3 | 1 | 3 |  |
| 4 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 88,52 |  |
| 5 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 6 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 95,18 |  |
| 7 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 250кВА-1шт |  |
| 8 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,38 |  |  |
| 9 | Длина ВЛ-6кВ |  | 750м |  |  |
|  | Площадка N2 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома | n=13 |  | К существующим сетям | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | Удел. расч. нагрузка | 1,4 |  |  |  |
|  | на индивидуальный жилой дом |  |  |  |  |
|  | Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | 18,2 |  |  |  |
|  | Площадка N3 уплотнение по ул.Сапожкова в центральной ее части |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома | n=20 |  |  | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | Удел. расч. нагрузка |  |  |  |  |
|  | на индивидуальный жилой дом | 1,3 |  |  |  |
|  | Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | 26 | 0,4 | 10,4 |  |
| 2 | Наружное освещение | 2 | 1 | 2 |  |
|  | уплотнение по ул.Сапожкова в северной ее части |  |  |  |  |
| 3 | Магазин | 16,1 | 0,8 | 13 |  |
| 4 | Кафе на 80 м | 83,2 | 1 | 83,2 |  |
| 5 | КБО на 10 м | 30 | 0,8 | 24 |  |
| 6 | Культурно-досуговый центр, кружки 4 каб.х36 м2, с библиотекой на 12 тыс. ед. хранения и 12 читат. мест | 92 | 0,8 | 8 |  |
| 7 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 158,8 |  |
| 8 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 9 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 170,8 |  |
| 10 | Мощность трансформаторов |  |  | Замена существующей п/ст-ии на п/ст. с тр-ром 400кВА |  |
| 1 | ФОК со спортзалом и бассейном+клубным залом | 133 |  | 133 |  |
| 2 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 133 |  |
| 3 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 4 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 143 |  |
| 5 | Мощность трансформаторов |  |  | 2х160 кВА-1шт |  |
| 6 | Длина ВЛ-6кВ |  | 700м |  |  |
| 1 | Детский сад на 25м | 25 |  | К существующим сетям |  |
| 2 | Магазин 100м2 по ул.Ленина | 23 |  | К существующим сетям |  |
| 3 | Церковь на ул.Ленина | 25 |  | К существующим сетям |  |
| 4 | Очистные сооружения - за границей села в юго-западной части с.п.Черновка | 50 | 1 | 50 |  |
|  | Мощность трансформаторов |  |  | 1х100 кВА-1шт |  |
|  | Длина ВЛ-6кВ |  | 100м |  |  |
|  | п.Первомайский |  |  |  |  |
| 1 | Уплотнение существующей застройки в южной части от ул.Школьной |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома | n=53 |  |  | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г |
|  | Удел. расч. нагрузка |  |  |  |  |
|  | на индивидуальный жилой дом | 0,86 |  |  |  |
|  | Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | 45,58 | 1 | 45,58 |  |
| 2 | КБО на 2р.м.,прачечной,пункт приема химчистки | 15 | 0,5 | 7,5 |  |
| 3 | Отделение связи на 1окно | 8 | 0,6 | 4,8 | , |
| 4 | Наружное освещение | 2 | 1 | 2 |  |
| 5 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 59,88 |  |
| 6 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 7 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 64,4 |  |
| 8 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х160 кВА-1шт |  |
| 9 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,40 |  |  |
| 10 | Длина ВЛ-6кВ |  | 100 м |  |  |
| 1 | Размещение дет.сада в школе N3 | 20 |  | К существующим сетям |  |
| 2 | ФАП с аптекой | 10 |  | К существующим сетям |  |

7. Финансовые потребности для реализации программы с.п. Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области. Обосновывающие материалы.

7.1. Система водоснабжения сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области. Финансовые потребности.

Для решения технических проблем в системе водоснабжения с.п. Черновка, а также для водоснабжения потребителей в перспективной застройке, генеральным планом сельского поселения и проектом строительства системы водоснабжения в с.п. Черновка, планируются к строительству и реконструкции следующие объекты и сооружения:

- водозабор в с. Черновка и водозабор в п. Первомайский;

- внутриквартальные водопроводные сети общей протяженностью 7,595 км.

Согласно областной целевой программе «Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области» на 2011 – 2015 годы, на территории сельского поселения Черновка для целей жилищного строительства были выделены  земельные  участки  в  с. Черновка и п. Первомайский. Освоение этих территорий предполагает строительство  одно-  и  двухэтажных  жилых домов усадебного типа, при этом планируется увеличение численности населения на 813 человек к 2025 году. Все новые жилые дома  планируются  к  снабжению  холодной питьевой водой. Для этих целей необходимо построить новые водопроводные сети общей  протяжённостью  7,595  км.  Диаметр  труб  будет  составлять  100 мм, материал  – ПВХ. Также, согласно СНиП 2.04.02-84*,  на  новых  водопроводных сетях необходимо предусмотреть установку пожарных гидрантов, водоразборных колонок и прочих устройств и сооружений, обеспечивающих качественное и бесперебойное снабжение населения питьевой водой.

Проектируемые  трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм среднего типа по ГОСТ 18599-2001, которые укладываются на глубину не менее 2,1 м от поверхности земли до низа труб.

В водопроводных колодцах, выполненных из сборных железобетонных элементов, устанавливается запорная арматура, водоразборные колонки, пожарные гидранты.

Расход воды на наружное пожаротушение принят 5 л/с для одноэтажной застройки, согласно СНиП 2.04.02-84. Количество  одновременных  пожаров  –  1, продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Таблица  7.1. Основные характеристики запроектированного оборудования.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № площадки) | Характеристика объекта (проектная) | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция, строительство) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор | с. Черновка из водозабора г. Отрадный | Увеличить производительность на 195,81 м3/сут. | Расширение и реконструкция |
| 2 | Водозабор | п. Первомайский расположен на востоке поселка | Увеличить производительность на 123,94 м3/сут. | Расширение |
| 3 | Сети с. Черновка | Площадка №1, Площадка №2, Площадка №3, по ул. Октябрьская, Сапожкова | L= 4,14 км | Проектирование и строительство |
| 4 | Сети п. Первомайский | по ул. Школьная, Полевая, Ленина, Чапаевская, Первомайская | L= 3,455 км | Проектирование и строительство |

Рисунок 7.1. Перспективная схема водоснабжения с. Черновка.

Рисунок 7.2. Перспективная схема водоснабжения п. Первомайский.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение систем водоснабжения представлены ниже в таблице 7.2.

Таблица  7.2. Объём инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водоснабжения до 2025 года.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изме-рения | Объемные показатели, всего | Цели мероприятия | Реализация мероприятий по этапам | Стоимость мероприятий (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014-2018 г. | 2019-2025 г. | 2026-2033 г. |  |
| 1 | Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации |
| 1.1. | Установка приборов учета водных ресурсов | шт. | 10 | Снижение потерь и неучтенных расходов воды | 500 | – | – | 500 |
| 2 | Мероприятия по увеличению производительности системы водоснабжения |  |
| 2.1. | Строительство водопроводных сетей, D=100 мм | п.м. | 7595 | Подключение новых потребителей новых жилых домов в количестве 271 шт. (площадки № 1, 2, 3 с. Черновка, п. Первомайский) | 2669,5 | 3737,3 | 4271,2 | 10677,9 |
|  | Итого: |  |  |  | 3169,5 | 3737,3 | 4271,2 | 6906,7 |

Для повышения эффективности работы предприятия осуществляющего водоснабжение с.п. Черновка, снижения энергозатрат и повышения качества предоставляемых услуг необходимо:

- Установить приборы учета водных ресурсов на водозаборных сооружения, внутриквартальных сетях, собственных зданиях и сооружениях;

- Реконструировать водоводы и водопроводные сети с заменой изношенных водопроводных сетей на трубы их полимерных материалов, что позволит увеличить срок службы сетей в 3-4 раза, по сравнению со стальными водопроводами, сократить расходы на ликвидацию аварийных ситуаций, улучшить качество подаваемой воды потребителям, за счет исключения возможности вторичного загрязнения питьевой воды (производится в период 2026-2033 года).

Таким образом, с учетом равномерности инвестиций в реализацию мероприятий в системе водоснабжения, общая сумма капитальных вложений  до 2025 года составит 6906,7 тыс. рублей, в том числе на первом этапе в период 2014-2018 года – 3169,5 тыс. рублей и на втором этапе в период 2019-2025 года – 3737,3 тыс. рублей.

Оценить динамику изменения эксплуатационных затрат от внедрения мероприятий Программы рассчитать не представляется возможным, поскольку водоснабжающая организация (ООО «Сервис коммунальных услуг»), начала осуществлять свою деятельность лишь в конце 2013 года.

При формировании инвестиционных и производственных программ необходимо проведение более детальных расчетов затрат и эффектов. Необходимую исходную информацию для таких расчетов возможно будет получить по результатам энергетических обследований соответствующих объектов.

7.2. Система водоотведения сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области. Финансовые потребности.

На территории с.п. Черновка, предлагается следующий наименее затратный вариант организации системы водоотведения для бюджета муниципального образования: хозяйственно-бытовые стоки от новой застройки будут поступать в водонепроницаемые выгребные ямы, откуда будут вывозиться специализированным автотранспортом в места, отведенные санитарным надзором.

Отвод дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий осуществляется с учётом существующей застройки по открытым и закрытым водостокам в пониженные по рельефу места.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство и реконструкцию системы водоотведения представлены ниже в таблице 7.3.

Таблица  7.3. График реализации мероприятий т объемы инвестиций в системе водоотведения до 2025 года.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изме-рения | Объемные показатели, всего | Цели мероприятия | Реализация мероприятий по этапам | Стоимость мероприятий (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014-2018 г. | 2019-2025 г. |  |
| 1 | Мероприятия по увеличению производительности системы водоотведения |  |
| 1.1. | Строительство водонепроницаемых выгребов для новых жилых домов (площадки № 1, 2, 3 с. Черновка, зона сущ.застройки п. Первомайский) | шт | 271 | Подключение новых потребителей новых жилых домов в количестве 271 шт. (площадки № 1, 2, 3 с. Черновка, зона сущ.застройки п. Первомайский) | 3528,6 | 4940,1 | 8468,75 |
|  | Итого: |  |  |  | 3528,6 | 4940,1 | 8468,75 |

Таким образом, с учетом равномерности инвестиций в реализацию мероприятий в системе водоотведения, общая сумма капитальных вложений до 2025 года составит 8468,75 тыс. рублей, в том числе на первом этапе в период 2014-2018 года – 3528,6 тыс. рублей и на втором этапе в период 2019-2025 года – 4940,1 тыс. рублей.

7.3. Система теплоснабжения сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области. Финансовые потребности.

Для решения технических проблем в системе теплоснабжения с.п. Черновка, а также для теплоснабжения потребителей в перспективной застройке, генеральным планом сельского поселения и проектом строительства системы теплоснабжения в с.п. Черновка, планируется следующие:

- сохранение существующей зоны действия индивидуального теплоснабжения;

- планируемые к строительству  индивидуальные  жилые дома обеспечить теплом от индивидуальных теплогенераторов;

- отопление реконструируемого культурно-досугового центра в с. Черновка будет осуществляться от центральной котельной с заменой котлов на более мощные котлоагрегаты;

- административно-общественные здания обеспечить теплом от встроенных, пристроенных или индивидуальных котельных с напольными, либо настенными котлами.

Для покрытия существующего дефицита мощности на центральной котельной с. Черновка, а также снабжения теплом реконструируемого культурно-досугового центра, предлагается замена котлов центральной котельной по окончании срока эксплуатации на четыре Микро-200, таким образом, установленная мощность данной котельной составит 0,688 Гкал/час.

Существующие котлы индивидуальной котельной п. Первомайский по окончании срока эксплуатации заменяются на аналогичные.

Индивидуальные теплогенераторы располагаются в нутрии зданий потребителей тепловой энергии, модульные котельные располагают на открытом воздухе рядом с потребителями тепла и в строительстве тепловых сетей не нуждаются.

Таким образом, в период до 2025 года строительство тепловых сетей, в с.п. Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, не предусматривается.

Предложения по выбору источников тепловой энергии для перспективных потребителей приведено в таблице 7.4.

Таблица 7.4. Предложение по выбору источников тепловой энергии.

| Потребитель тепловой энергии | Тепловая нагрузка на отопление и вентиляцию, Гкал/час (кВт) | Источник тепловой энергии | Мощность источника тепловой энергии, кВт | Категория потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Черновка |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом | 0,272 (317) | Модульная котельная | 800 | вторая |
| Клубный зал в комплексе с ФОК | 0,403 (468) |  |  | вторая |
| Культурно-досуговый центр, кружки 4 каб.х36 м2, с библиотекой на 12 тыс. ед. хранения и 12 читат. мест | 0,382 (445) | Центральная модульная котельная | 800 | вторая |
| Магазин | 0,018 (21) | Настенный либо напольный газовый котел | 25 | вторая |
| Церковь | 0,02 (23) | Настенный либо напольный газовый котел | 25 | вторая |
| Детский сад | 0,065 (75) | Настенный либо напольный газовый котел | 75 | вторая |
| Магазин | 0,014 (17) | Настенный либо напольный газовый котел | 20 | вторая |
| Детский сад | 0,065 (75) | Настенный либо напольный газовый котел | 75 | вторая |
| Магазин | 0,014 (16) | Настенный либо напольный газовый котел | 20 | вторая |
| Кафе | 0,068 (79) | Настенный либо напольный газовый котел | 95 | вторая |
| Комплексное предприятие коммунально – бытового обслуживания с прачечной самообсл., пунктом приема химчистки | 0,108 (126) | Напольный газовый котел | 150 | вторая |
| поселок Первомайский |
| Фельдшерско-акушерского пункта с размещением аптеки | 0,016 (19) | Настенный либо напольный газовый котел | 20 | вторая |
| Магазин общей торговой площадью (на ул.Полевой) | 0,014 (16) | Настенный либо напольный газовый котел | 20 | вторая |
| Магазин общей торговой площадью (на ул.Крестьянской) | 0,014 (16) | Настенный либо напольный газовый котел | 20 | вторая |
| Комплексное предприятие коммунально – бытового обслужив. с прачечной самообсл., пунктом приема химчистки | 0,051 (59) | Настенный либо напольный газовый котел | 75 | вторая |
| Отделение связи на 1 окно | 0,012 (14) | Настенный либо напольный газовый котел | 15 | вторая |
| Индивидуальные жилые дома | Суммарная тепловая нагрузка 3,030 (3524) | Настенный либо напольный газовый котел | 30-40 | вторая |

Основные технические характеристики источников тепловой энергии перспективной системы теплоснабжения приведены в таблице 7.5.

Таблица 7.5. Основные технические характеристики источников тепловой энергии перспективной системы теплоснабжения.

| Потребитель тепловой энергии | Установленная мощность источника тепловой энергии, кВт | Число котлов, шт | Вид топлива | Расход топлива, м3/час | КПД теплоисточника, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Черновка |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом | 800 | 4 | природный газ | 87,2 | 92,5 |
| Клубный зал в комплексе с ФОК |  |  |  |  |  |
| Культурно-досуговый центр, кружки 4 каб.х36 м2, с библиотекой на 12 тыс. ед. хранения и 12 читат. Мест (центральная модульная котельная) | 800 | 4 |  | 87,2 | 92,5 |
| Магазин | 25 | 1 |  | 2,73 | 92,5 |
| Церковь | 25 | 1 |  | 2,73 | 92,5 |
| Детский сад | 75 | 1 |  | 8,2 | 92,5 |
| Магазин | 20 | 1 |  | 2,4 | 92,5 |
| Детский сад | 75 | 1 |  | 8,2 | 92,5 |
| Магазин | 20 | 1 |  | 2,4 | 92,5 |
| Кафе | 95 | 1 |  | 10,3 | 92,5 |
| Комплексное предприятие коммунально – бытового обслуживания с прачечной самообсл., пунктом приема химчистки | 150 | 1 |  | 16,4 | 92,5 |
| поселок Первомайский |
| Фельдшерско-акушерского пункта с размещением аптеки | 20 | 1 | природный газ | 2,4 | 92,5 |
| Магазин общей торговой площадью (на ул.Полевой) | 20 | 1 |  | 2,4 | 92,5 |
| Магазин общей торговой площадью (на ул.Крестьянской) | 20 | 1 |  | 2,4 | 92,5 |
| Комплексное предприятие коммунально – бытового обслужив. с прачечной самообсл., пунктом приема химчистки | 75 | 1 |  | 8,2 | 92,5 |
| Отделение связи на 1 окно | 15 | 1 |  | 1,9 | 92,5 |
| Индивидуальные жилые дома | 30-40 | 1 |  | 3,5 | 92,5 |

Рисунок 7.3. Перспективные зоны действия источников системы теплоснабжения с. Черновка.

Рисунок 7.4. Перспективные зоны действия источников системы теплоснабжения п. Первомайский.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство и реконструкцию системы теплоснабжения представлены ниже в таблице 7.6.

Таблица  7.6. Объём инвестиций в новое строительство и реконструкцию системы теплоснабжения до 2025 года. График реализации мероприятий в системе теплоснабжения до 2025 года.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изме-рения | Объемные показатели, всего | Цели мероприятия | Реализация мероприятий по этапам | Стоимость мероприятий (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014-2018 г. | 2019-2025 г. |  |
| 1 | Реконструкция центральной котельной с заменой котлов на более мощные Центральной котельной тепловой мощностью 0,43 Гкал/час (500 кВт) | кВт | 500 | Обеспечение теплом существующих потребителей, устранение дефицита мощности, снабжение теплом реконструируемого культурно-досугового центра | 1890,0 | 1890,0 | 3780 |
| 2 | Строительство модульной котельной тепловой мощностью 800 кВт Физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом | кВт | 800 | Увеличение производительности системы теплоснабжения | 1890,0 | 1890,0 | 3780 |
| 3 | Установка настенного либо напольного газового котла тепловой мощностью 75 кВт Детский сад на 25 мест | кВт | 75 | Увеличение производительности системы теплоснабжения | 33,8 | 33,8 | 67,5 |
| 4 | Установка настенного либо напольного газового котла тепловой мощностью 75 кВт Детский сад на 25 мест | кВт | 75 | Увеличение производительности системы теплоснабжения | 33,8 | 33,8 | 67,5 |
| 5 | Установка напольного газового котла тепловой мощностью 150 кВт Комплексное предприятие коммунально – бытового обслуживания с прачечной самообсл., пунктом приема химчистки | кВт | 150 | Увеличение производительности системы теплоснабжения | 112,5 | 112,5 | 225 |
| 6 | Установка настенного либо напольного газового котла тепловой мощностью 20 кВт Фельдшерско-акушерского пункта с размещением аптеки | кВт | 20 | Увеличение производительности системы теплоснабжения | 20,0 | 20,0 | 40 |
| 7 | Установка настенного либо напольного газового котла тепловой мощностью 75 кВт Комплексное предприятие коммунально – бытового обслужив. с прачечной самообсл., пунктом приема химчистки | кВт | 75 | Увеличение производительности системы теплоснабжения | 33,8 | 33,8 | 67,5 |
| 8 | Установка настенного либо напольного газового котла тепловой мощностью 15 кВт Отделение связи на 1 окно | кВт | 15 | Увеличение производительности системы теплоснабжения | 17,5 | 17,5 | 35 |
|  | Итого: |  |  |  | 4031,3 | 4031,3 | 8062,5 |

Для расчета себестоимости тепловой энергии используются тарифы на энергоресурсы действующих энергоснабжающих организаций.

Список организаций поставляющих энергоресурсы потребителям сельского поселения Черновка приведен в таблице 7.7.

Таблица 7.7. Тарифы на энергоресурсы от энергоснабжающих организаций.

| Вид ресурса | Организации-поставщики | Тариф (для организаций без НДС) |
| --- | --- | --- |
| Газ | Для физических лиц - ОАО «Самарагаз» | 3,68 руб./м3 |
|  | Для юридических лиц - ОАО «Газпром межрегионгаз Самара» | 5000,7 руб./тыс. м3 |
| Электричество | МРСК «Волги» | Физические лица – 2,14 руб./кВт |
|  | Региональные электрические сети | Юридические лица – 5,15 руб./кВт |
| Вода | ООО «Сервис коммунальных услуг» | 28,40 ру/м3 |
| Тепло | ООО «КСК г.Отрадного» | 1650 руб./Гкал |

Расчет себестоимости вырабатываемой тепловой энергии от различных источников теплоснабжения сельского поселения Черновка приведен в таблице 7.8.

Таблица 7.8. Расчет эффективности обновления системы теплоснабжения

| Наименование показателя | Себестоимость тепловой энергии от центральной и индивидуальных котельных | Себестоимость тепловой энергии от индивидуальных теплогенераторов в жилом секторе |
| --- | --- | --- |
| Основные показатели для расчета |
| Годовой отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал/год | 4715,2 | 19473,9 |
| Тепловая нагрузка, Гкал/час | 1,920 | 7,931 |
| Число часов работы оборудования, час | 4872 | 4872 |
| Статья издержек | Объем потребляемого ресурса | Цена за единицу ресурса | Итого затрат, тыс. руб. | Объем потребляемого ресурса | Цена за единицу ресурса | Итого затрат |
| Топливо, тыс. м3 | 637,7 | 5000,9 | 3188,9 | 2633,6 | 3680,00 | 9691,6 |
| Электрическая энергия, кВт-час | 26796,0 | 3,770 | 101,0 | 132031,2 | 2,14 | 282,5 |
| Вода на заполнение и подпитку циркуляционного контура, м3 | 189,9 | 28,400 | 5,4 | 271,0 | 2,14 | 0,6 |
| Оплата труда | Работает автономно | Обслуживание модульной котельной – 50 тыс. руб./год, котлов до 100 кВт – 10 тыс. руб./год. | 510,0 | Работает автономно | Обслуживание котельной подрядной организацией 5000 руб./год | 1355,0 |
| Амортизация | Капитальные вложения в котельные и ИТГ 2281 тыс. руб. | Срок службы котлов 15 лет, амортизация 6,6% | 554,08 | - | - | - |
| Прочие расходы | Расчетный метод: 30% затрат на амортизацию, заработную плату | - | 319,224 | - | - | - |
| Итого затрат, тыс. руб. |  |  | 4678,6 |  |  | 11329,7 |
| Себестоимость, руб./Гкал |  |  | 992,25 |  |  | 581,79 |

На  рисунке 7.5 приведено  сравнение  себестоимости  тепловой  энергии  от индивидуальных теплогенераторов и  от котельных  теплоснабжающей организации действующей на территории сельского поселения Черновка – ООО «КСК г. Отрадного».

Рисунок 7.5. Сравнение себестоимости тепловой энергии  для индивидуальных жилых домов.

Как видно из рисунка 7.5, теплоснабжение индивидуальных жилых домов выгоднее от индивидуальных теплогенераторов, чем покупка тепловой энергии у ООО «КСК г. Отрадного».

7.4. Система газоснабжения сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области. Финансовые потребности.

Для централизованного газоснабжения сетевым газом объектов нового строительства, необходимо:

- проложить газопроводы высокого и низкого давления,

- построить газорегуляторные пункты (ШГРП, ГРП).

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения, может быть подключена к ним, на условиях владельца сетей.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство и реконструкцию системы газоснабжения представлены ниже в таблице 7.9.

Таблица  7.9. График реализации мероприятий т объемы инвестиций в системе газоснабжения до 2025 года.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изме-рения | Объемные показатели, всего | Цели мероприятия | Реализация мероприятий по этапам | Стоимость мероприятий (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014-2018 г. | 2019-2025 г. |  |
| 1 | Мероприятия по увеличению производительности системы газоснабжения |  |
| 1.1. | Проектирование и строительство ШГРП (площадки № 1, 2, 3 с. Черновка, зона сущ.застройки п. Первомайский) производительностью 310 и 65 м3/час | шт | 2 | Подключение новых потребителей новых жилых домов в количестве 271 шт. (площадки № 1, 2, 3 с. Черновка, зона сущ.застройки п. Первомайский) | 37,5 | 52,5 | 90 |
| 1.2. | Строительство сетей газопровода низкого давления для новых жилых домов (площадки № 1, 2, 3 с. Черновка, зона сущ.застройки п. Первомайский) | км | 11,561 |  | 6262,2 | 8767,1 | 15029,3 |
|  | Итого: |  |  |  | 6299,7 | 8819,6 | 15119,3 |

Таким образом, с учетом равномерности инвестиций в реализацию мероприятий в системе водоотведения, общая сумма капитальных вложений до 2025 года составит 15119,3 тыс. рублей, в том числе на первом этапе в период 2014-2018 года – 6299,7 тыс. рублей и на втором этапе в период 2019-2025 года – 8819,6 тыс. рублей.

7.5. Система электроснабжения сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области. Финансовые потребности.

Для централизованного электроснабжения объектов нового строительства, необходимо:

- построить трансформаторные подстанции (ТП),

- провести воздушные линии электропередач.

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей электроснабжения, может быть подключена к ним, на условиях владельца сетей.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство и реконструкцию системы электроснабжения представлены ниже в таблице 7.10.

Таблица  7.10. График реализации мероприятий т объемы инвестиций в системе электроснабжения до 2025 года.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изме-рения | Объемные показатели, всего | Цели мероприятия | Реализация мероприятий по этапам | Стоимость мероприятий (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014-2018 г. | 2019-2025 г. |  |
| 1 | Мероприятия по увеличению производительности системы электроснабжения |  |
| 1.1. | Проектирование и строительство ТП 6/0,4 (площадки № 1, 2, 3 с. Черновка, зона сущ.застройки п. Первомайский) общей мощностью 830 кВА | шт | 4 | Подключение новых потребителей новых жилых домов в количестве 271 шт. (площадки № 1, 2, 3 с. Черновка, зона сущ.застройки п. Первомайский) | 443,8 | 621,3 | 1065 |
| 1.2. | Строительство воздушных электросетей для новых жилых домов (площадки № 1, 2, 3 с. Черновка, зона сущ.застройки п. Первомайский) | км | 2,7 |  | 562,5 | 787,5 | 1350 |
|  | Итого: |  |  |  | 1006,3 | 1408,8 | 2415 |

Таким образом, с учетом равномерности инвестиций в реализацию мероприятий в системе водоотведения, общая сумма капитальных вложений до 2025 года составит 2415 тыс. рублей, в том числе на первом этапе в период 2014-2018 года – 1006,3 тыс. рублей и на втором этапе в период 2019-2025 года – 1408,8 тыс. рублей.

8. Организация реализации проектов программы с.п. Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение). Обосновывающие материалы.

8.1. Оценка суммарных затрат на реализацию Программы.

Суммарные затраты на реализацию всего комплекса мероприятий Программы на срок 2014-2025 гг. составляют 45889,0 тыс. руб., в т.ч. капитальные затраты в сумме 40972,3 тыс. рублей.

Таблица  8.1. Суммарные затраты по реализацию мероприятий Программы, тыс. рублей.

| Показатель | Сумма | 2014-2018 гг. | 2019-2025 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| Капитальные затраты, в т.ч. | 40972,3 | 18035,3 | 22937,0 |
| по системе водоснабжения | 6906,7 | 3169,5 | 3737,3 |
| по системе водоотведения | 8468,8 | 3528,6 | 4940,1 |
| по системе теплоснабжения | 8062,5 | 4031,3 | 4031,3 |
| по системе газоснабжения | 15119,3 | 6299,7 | 8819,6 |
| по системе электроснабжения | 2415,0 | 1006,25 | 1408,8 |
| Непредвиденные расходы | 4097,2 | 1803,5 | 2293,7 |
| Управление ПКРСКИ | 819,4 | 360,7 | 458,7 |
| Итого затраты, тыс. руб. | 45889,0 | 20199,6 | 25689,4 |

Рисунок 8.1. Годовые затраты на исполнение Программы по с.п. Черновка.

Общая смета затрат Программы рассчитывалась по базовым капитальным затратам, уточнение и проверка объективности которых в данной работе не производилась. Точный размер данных затрат рассчитывается в рамках инвестиционных и производственных программ коммунальных предприятий с.п. Черновка муниципального района Кинель-Черкасский. Дополнительно были учтены:

- непредвиденные  затраты, связанные с физически непредвиденными расходами и ростом цен, в размере 10% от величины капитальных затрат;

- затраты на управление Программы, в размере 2% от величины капитальных затрат.

Соответственно при анализе источников инвестиций Программы необходимо рассматривать все возможные варианты привлечения средств.

8.2. Характеристика основных источников финансирования. Структура финансирования.

На данный момент тарифы на услуги организаций коммунального комплекса с.п. Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области не содержат инвестиционной надбавки, позволяющей финансировать из тарифов строительство и (или) модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.

Отсутствие информации о существующей доле затрат населения на ЖКУ и энергетические ресурсы, не позволяет произвести расчет возможности внедрения инвестиционной надбавки в тарифе ОКК.

Учитывая низкий уровень доходов населения в сельском поселении Черновка, при разработке Программы, было сделано допущение о невозможности финансирования мероприятий Программы за счет инвестиционных надбавок.

Исходя из рассмотренных ограничений по источникам финансирования  мероприятий Программы,  была определена структура финансирования. Данные по структуре содержатся в таблице  8.2.  Основной смысл структуры заключается в финансировании мероприятий Программы в большей степени их внебюджетных источников  –  заемные средства (кредиты банков, международных финансовых организаций, лизинг) и средства энергосервисных компаний.

Таблица  8.2. Структура финансирования мероприятий Программы.

| Показатель | Сумма, тыс. руб. | Доля, % | 2014-2018 гг. | 2019-2025 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет Самарской области | 4588,9 | 10 | 2020,0 | 2568,9 |
| Бюджет муниципального района Кинель-Черкасский | 1376,7 | 3 | 606,0 | 770,7 |
| Бюджет сельского поселения | 458,9 | 1 | 202,0 | 256,9 |
| Фонд энергосбережения | 458,9 | 1 | 202,0 | 256,9 |
| Заемные средства | 11472,2 | 25 | 5049,9 | 6422,3 |
| Энергосервисные компании | 27533,4 | 60 | 12119,7 | 15413,6 |
| ИТОГО | 45889,0 | 100 | 20199,6 | 25689,4 |

Рисунок 8.2. Структура финансирования мероприятий Программы по с.п. Черновка.

8.3. Механизм реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры с.п. Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области.

Стратегический принцип развития систем коммунальной инфраструктуры с.п. Черновка.

Стратегический принцип развития систем коммунальной инфраструктуры с.п. Черновка заключается в переориентации целей деятельности по эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры: приоритетом должно стать не обслуживание инфраструктуры как имущественного комплекса, а обеспечение потребителей товарами и услугами в соответствии с заданными стандартами качества, надежности и безопасности. Данный принцип реализуется посредством следующих управленческих механизмов:

1) Построение системы ключевых показателей и индикаторов деятельности организаций коммунального комплекса с.п. Черновка. Данные показатели индикаторы должны базироваться на программе комплексного развития с.п. Черновка и отражать основные условия функционирования и развития инженерной инфраструктуры, которые должны быть обеспечены соответствующим предприятием. На основе данных индикаторов должны формироваться производственные (для обеспечения условий функционирования) и инвестиционные (для обеспечения условий развития) программы организации коммунального комплекса. Оценка деятельности организации коммунального комплекса должна основываться, в первую очередь, на оценке достижения установленных значений ключевых показателей и индикаторов.

2) Утверждение инвестиционных программ организации коммунального комплекса и заключение договоров между администрацией с.п. Черновка, организацией коммунального комплекса и кредитными и финансовыми организациями на их реализацию. Инвестиционные программы должны стать инструментом для достижения установленных Программой целевых показателей и индикаторов. Разработка инвестиционных программ должна осуществляться в соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», утвержденными приказом Минрегиона России от 10.10.2007 г. № 99. Программа комплексного развития реализуется посредством двухэтапной разработки инвестиционных программ: первый этап – 2014 – 2018 гг., второй этап – 2019 – 2025 гг.

В отношении системы электроснабжения, реализация настоящей Программы осуществляется посредством утверждаемых в установленном порядке инвестиционных программ филиала ОАО «МРСК Волги» «Самарские распределительные сети», ООО «СКС». Для целей согласования инвестиционных программ ОАО «МРСК Волги» «Самарские распределительные сети» с планами развития с.п. Черновка, настоящая Программа должна быть предоставлена  данной организации, в том числе корректировки Программы с учетом реализации промежуточных этапов.

Договоры, определяющие условия реализации инвестиционных программ, заключаются в целях развития систем коммунальной инфраструктуры. Договоры заключаются между администрацией с.п. Черновка, соответствующей организацией коммунального комплекса и финансовыми организациями. Такие договоры должны включать:

- цели договора, представленные системой показателей и индикаторов, характеризующих развитие систем коммунальной инфраструктуры (показатели обеспечения надежности, сбалансированности систем, эффективности деятельности, обеспечения экологической безопасности, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации программы, и их значения);

- права и обязанности сторон по таким ключевым вопросам, как порядок финансирования мероприятий, порядок выполнения мероприятий, порядок регистрации прав на создаваемые объекты и сооружения систем коммунальной инфраструктуры, порядок осуществления контроля и мониторинга, порядок и основания для пересмотра инвестиционной программы, тарифов и надбавок;

- ответственность сторон;

- перечень мероприятий программы и их стоимость;

- объемы и источники финансирования мероприятий (в том числе, собственные средства организации коммунального комплекса, бюджетные средства, заемные средства).

3) Переход к долгосрочному тарифному регулированию, включающему установление тарифов и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса (в первую очередь на питьевую воду, отведение сточных вод (вывоз ЖБО), тепловую энергию) с.п. Черновка на несколько лет. Первый этап такого перехода может предусматривать установление тарифов и надбавок к тарифам на 3 года (2014 – 2016 гг.), второй этап – 4 года (2017 – 2020 гг.).

При этом целесообразно предусмотреть различные механизмы финансирования следующих групп мероприятий инвестиционной программы:

- Для мероприятий со сроком окупаемости, не превышающим срок действия тарифов (надбавок к тарифам) (3 – 5 лет). Финансирование таких мероприятий должно компенсироваться за счет экономии, полученной в результате реализации мероприятия. При этом расходы, которые снижаются от реализации мероприятия, при установлении тарифов и надбавок к тарифам учитываются в размере, характерном до момента реализации мероприятия.

- Для мероприятий со сроком окупаемости, превышающим срок действий тарифов (надбавок к тарифам) (свыше 4 лет). Финансирование таких мероприятий осуществляется посредством включения необходимых расходов в финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы.

4) Реформирование системы применения предельных индексов изменения тарифов (с учетом надбавок к тарифам).

Как уже отмечалось, существующая практика тарифного регулирования фактически сводится к индексации действующих тарифов на величину предельного индекса (или величину, близкую к ней). Однако данный подход является препятствием на пути реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, он не стимулирует организации коммунального комплекса к развитию эксплуатируемых систем коммунальной инфраструктуры, финансирование которого осуществляется по остаточному принципу. Необходимо выделение из величины предельного индекса составляющей, приходящейся на тариф (без учета инвестиционной составляющей), и составляющей, приходящейся на надбавку к тарифу (инвестиционную составляющую). При этом такое разделение должно осуществляться вне зависимости от наличия инвестиционной программы организации коммунального комплекса. Ключевым в данном случае становится принцип – финансирование деятельности организации коммунального комплекса не может осуществляться в одинаковом размере как при наличии, так и при отсутствии инвестиционной программы. Инвестиционная программа является механизмом обоснования дополнительного финансирования на развитие систем коммунальной инфраструктуры. Применение такого принципа, организациями коммунального комплекса позволяет получить гарантированный источник финансирования инвестиционной программы, который не может быть направлен на финансирование текущей производственной деятельности. В условиях с.п. Черновка развитие систем коммунальной инфраструктуры должно стать таким же полноценным видом деятельности организаций коммунального комплекса, как и обеспечение товарами и услугами существующих потребителей.

5) Имущественные отношения между организациями коммунального комплекса и органами местного самоуправления Кинель-Черкасского района и с.п. Черновка должны определяться исходя из одной из основных целей деятельности таких организаций – развитие систем коммунальной инфраструктуры. Учитывая существующие имущественные отношения, а также то, что в необходимом объеме развитие систем коммунальной инфраструктуры с.п. Черновка не может быть обеспечено только за счет внебюджетных источников (в условиях ограничения по доступности товаров и услуг для потребителей), представляются возможными следующие механизмы:

- докапитализация (с последующим разделением капитала между Кинель-Черкасским районом и с.п. Черновка) действующих организаций коммунального комплекса (ООО «Коммунальная сервисная компания г. Отрадного», ООО «Сервис коммунальных услуг») посредством внесения в уставной капитал средств из бюджетов Кинель-Черкасского района и с.п. Черновка, которые впоследствии направляются на реализацию инвестиционной программы. В этом случае происходит соразмерное увеличение доли района и муниципального образования в капитале организаций;

- непосредственное инвестирование средств бюджетов Кинель-Черкасского района и с.п. Черновка в строительство систем коммунальной инфраструктуры с последующей передачей объектов организациям коммунального комплекса в аренду.

Второй вариант имеет несколько ограничений: при такой схеме затрудняется привлечение финансирования из внебюджетных источников, становится сложной реализация мероприятий по модернизации уже существующих объектов и сооружений. Исходя из этого в качестве приоритетного может рассматриваться первый вариант.

Реализация Программы.

Реализация Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области.

Основными функциями Администрации с.п. Черновка по реализации Программы являются:

- реализация мероприятий Программы;

- подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

- организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с.п. Черновка, организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

- организация оценки соответствия представленных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса установленным требованиям;

- участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта соглашения с организациями коммунального комплекса на реализацию инвестиционных программ;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с.п. Черновка по вопросам заключения договоров на реализацию инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

- мониторинг и анализ реализации Программы;

- сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы;

- осуществление сбора информации о реализации Программы и использовании финансовых средств;

- осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых показателей и индикаторов реализации Программы;

- подготовка заключения об эффективности реализации Программы;

- подготовка докладов о ходе реализации Программы главе администрации сельского поселения и предложений о ее корректировке;

- осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы;

- оценка эффективности использования финансовых средств;

- вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию Программы.

Контроль за исполнением Программы.

Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава администрации с.п. Черновка.

В рамках осуществляемых функций Администрация с.п. Черновка подготавливает соответствующие необходимые документы для использования организациями, участвующими в реализации Программы.

На основе результатов мониторинга выполнения Программы Администрацией с.п. Черновка формируется информационная аналитическая база об изменении целевых показателей Программы. Данная информационная база используется для оценки Программы, а также для принятия решений о ее корректировке.

В области теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения механизм реализации мероприятий Программы программ должен соответствовать требованиям: Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Федерального закона №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ.

Система нормативно-правового обеспечения Программы.

В целях повышения результативности реализации мероприятий Программы требуется разработка ряда нормативно-правовых документов по с.п. Черновка, в том числе:

- Система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен содержать перечень критериев, используемых при определении доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса, их значения и порядок проведения оценки;

- Порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры – муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями коммунального комплекса по вопросам технических заданий по разработке инвестиционных программ. Технические задания должны включать основные требования к разработке, содержанию и реализации инвестиционной программы организации коммунального комплекса;

- Технические задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- Порядок утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры. Муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями коммунального комплекса по вопросам разработки инвестиционных программ;

- Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры. Формирование источников финансирования Программы на уровне бюджета с.п. Черновка Кинель-Черкасского муниципального района и бюджетов района и области;

- Создание механизма мониторинга экономии бюджетных средств от реализации Программы;

- Создание механизма аккумуляции полученной экономии с использованием средств на цели реализации Программы, погашения обязательств.

Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы.

Эффективность реализации Программы носит комплексный характер. Осуществление мероприятий Программы даст следующие ключевые социальные, экономические и экологические результаты:

- повышение качества жизни населения за счет улучшения качества коммунальных услуг;

- обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение потребностей жилищного строительства;

- эффективное функционирование систем коммунальной инфраструктуры;

- обновление и модернизация основных фондов коммунального комплекса;

- улучшение экологической ситуации.

Критерием оценки социально-экономических и экологических последствий является степень достижения целевых индикаторов, установленных Программой. Оценка социально-экономических и экологических последствий Программы приведена Паспорте Программы (Раздел 2) по соответствующим системам коммунальной инфраструктуры.

Степень достижения целевых индикаторов определяется с использованием комплексного индикатора выполнения Программы. Определение комплексного индикатора осуществляется в соответствии с Методикой оценки эффективности программы, приведенной ниже.

Показателем не достижения целевых индикаторов Программы (низкая эффективность реализации Программы) является значение комплексного индикатора выполнения Программы менее 0,9. Эффективность реализации Программы является высокой при достижении значения комплексного индикатора более 0,9.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем определения степени достижения ожидаемых результатов посредством сравнения текущих значений целевых индикаторов с предусмотренными Программой значениями.

Для оценки эффективности используются значения основных целевых индикаторов.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.

Эффективность реализации Программы оценивается через комплексный индикатор выполнения Программы. Комплексный индикатор рассчитывается в следующем порядке:

1. Определяется индекс изменения каждого индикатора Программы:

отношением разности текущего и исходного значений к разности планового на конец периода мониторинга и исходного значений индикатора – в случае, если положительный эффект отражается максимизацией индикатора;

отношением разности исходного и текущего значений к разности исходного и планового на конец периода мониторинга значений индикатора – в случае, если положительный эффект отражается минимизацией индикатора:

Индизм. =

или

Индизм. =

где Индизм –индекс изменения индикатора за период мониторинга, доли;

Индтек, Индисх, Индплан – соответственно текущее (по результатам периода мониторинга), исходное (на начало периода мониторинга) и плановое (на период мониторинга) значение целевого индикатора, ед. изм.

2. Определяется комплексный индикатор  как сумма произведений индексов изменения отдельных индикаторов на удельный вес таких индикаторов:

где:

Индкомп – комплексный индикатор выполнения Программы, доли;

Индизмi – индекс изменения i-го индикаторы, доли;

Удi – удельный вес i-го индикатора, доли;

N – количество целевых индикаторов Программы (6 ед.).

Удельные веса индикаторов:

- обеспечение индекса нового строительства тепловых источников – 0,19;

- обеспечение индекса замены котельного оборудования – 0,18;

- обеспечение индекса установки приборов учета – 0,16;

- обеспечение индекса нового строительства водяных сетей – 0,18;

- обеспечение индекса нового строительства водопроводных насосных станций – 0,19;

- обеспечение индекса нового строительства выгребных ям – 0,1.